Соотношение между энергией ионизации и тепловой энергией плазмы при многократной ее ионизации

Юсупалиев У., Шутеев С.А., Еленский В.Г., Юсупалиев П.У.

Физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия, www@phys.msu.ru

Известно, что экспериментальное и теоретическое определение энергии ионизации плазмы при её многократной ионизации представляет большие трудности, вследствие чего до сих пор не известно соотношение между её тепловой энергией (Eheat и энергией ΔI в широком диапазоне изменения её температуры Т и исходных концентраций атомов n.

Указанное соотношение для ИСЭР в плотных газах (He, Ne, Ar, Kr, Xe, N2, воздухе) было определено в работе [1] на основе опытных данных в области двукратной равновесной ионизации ((е(2) этих газов и при достижении их предельных температур: (=(I/(Eheat (3.

Используя потенциалы ионизации атомов газа (I1,  I2, … Im) и расчетные данные работ [2-4] для долей ионов с зарядом 1, 2 и m ((1, (2 и (m) и (е гелиевой, неоновой, аргоновой, криптоновой ксеноновой, воздушной, углеродной и железной плазмы нами были вычислены искомые значения отношения , которые приведены в таблице.

| Род газа | n, м-3 | T, 103 К | (e | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Не | 2,687(1025 | 80(160 | 1,08(1,99 | 1,31(1,46 |
| Nе | 2,687(1025 | 60(200 | 1,20(4,13 | 1,70(1,82 |
| Ar | 1,75(1024 | 30(40 | 1,05(1,562 | 2,16(2,36 |
|  | 3,53(1024 | 32(40 | 1,05(1,41 | 1,91(2,17 |
|  | 2,687(1025 | 45(200 | 1,28(5,34 | 1,83(2,2 |
| Kr | 2,687(1025 | 35(100 | 1,12(3,1 | 1,53(1,89 |
| Xe | 2,687(1025 | 30(100 | 1,09(3,83 | 1,90(2,1 |
| Воздух | 2,687(1023 | 25(100 | 1,34(7,94 | 2,94(3,12 |
|  | 2,687(1024 | 30(100 | 1,94(5,48 | 2,42(2,63 |
|  | 2,687(1025 | 30(100 | 1,44(5,26 | 1,94(2,3 |
|  | 2,687(1026 | 40(100 | 1,66(5,9 | 1,4(1,85 |
| C | 1023 | 25(696 | 1,10(3,9 | 1,97(2,6 |
| Fe | 1024 | 10(266 | 1,56(7,7 | 1,82(2,4 |

Из данных этой таблицы можно сделать следующие выводы.

Для заданной концентрации газа n и при повышении температуры Т значение (  в области однократной ионизации (0 < (е ≤ 1) растет: уже при (е ≥ 0,06 энергия (I  становится больше (Eheat. А в области многократной ионизации ((е > 1) и при дальнейшем повышении Т значение ( остаётся практически постоянным. При заданной n чем ниже первый потенциал ионизации атома , тем больше (. Значение ( зависит также и от n: чем меньше n, тем больше (  – при n = 2,687(1023 м-3    ( ≈ 3.

Литература.

- Юсупалиев У.  Краткие сообщения по физике ФИАН,  № 9, с. 28-37 (2007).

- Цикулин М.А., Попов Е.Г. Излучательные свойства ударных волн в газах. М.: Наука.

- Кузнецов Н.М. Термодинамические функции и ударные адиабаты воздуха при высоких температурах. М.: Машиностроение. 1965.

- Замышляев Б.В., Ступицкий Е.Л., Гузь А.Г., Жуков В.Н. Состав и термодинамические функции плазмы. Справочник. М.: Энергоатомиздат.1984.