# МОРФОЛОГИЯ КОНТАКТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ДЕФОРМИРУЕМОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТЬЮ РЭЛЕЯ—ТЕЙЛОРА ИЛИ РИХТМАЙЕРА—МЕШКОВА

Н.А. Иногамов, А.М. Опарин

Аналитически и численно рассматривается трехмерная (3D) нелинейная эволюция контактной границы, разделяющей разноплотные жидкости, в ходе развития рэлей-тейлоровской (НРТ) или рихтмайер-мешковской неустойчивостей (НРМ). Рельеф контактной поверхности намного сложнее, чем в двумерном (2D) случае. Разделение встречных потоков тяжелой и легкой жидкостей происходит не только в вершинах пузырей и струй, как это имеет место в 2D геометрии, но и в седловых точках поверхности. При большом отношении плотностей пузыри легкой жидкости "вдавливаются" в тяжелую жидкость. "Вдавленная" тяжелая жидкость выбрасывается в сторону легкой жидкости в виде струи. Форма выброшенных струй в 3D геометрии оказывается довольно сложной. Морфология струи определяется относительным положением вершины струи и седловых точек , где  — длина струи (расстояние по вертикали между вершинами пузыря и струи),  — расстояние между вершиной пузыря и седлом. Отношение  зависит от того, какая неустойчивость рассматривается, НРТ или НРМ. Кроме того, это отношение зависит от типа решетки, которую образуют пузыри.