# ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНЖЕКТОР МАКРОЧАСТИЦ ИЗ ТВЕРДЫХ ИЗОТОПОВ ВОДОРОДА ДЛЯ ТОКАМАКА ИТЭР

И.В. Виняр1,2, И.А. Красильников1,2, С.В. Скобликов1, А.Я. Лукин1, Г.Л. Саксаганский3

1Лаборатория ПЕЛИН, 125212, Москва, Россия
2Санкт-Петербургский государственный технический университет,
 	195251, Санкт-Петербург, Россия
3НИИ электрофизической аппаратуры им. Д.В.Ефремова,
 	189631, Санкт-Петербург, Россия

Создан первый в мире прототип инжектора со шнековым экструдером для непрерывного формирования макрочастиц из твердых трития, дейтерия и водорода для подпитки топливом термоядерного реактора ИТЭР. Инжектор со шнековым экструдером способен непрерывно формировать и ускорять макрочастицы в стационарном режиме (более 1500 с), при этом одномоментное содержание трития в экструдере будет составлять менее 6 г, что выгодно отличает его от инжекторов с поршневыми экструдерами. Представлены результаты экспериментальной отработки режимов экструзии и ускорения протиевых макрочастиц, проведенные перед установкой инжектора в тритиевом контуре во ВНИИЭФ (г. Саров). Твердоводородный стержень прямоугольного сечения 3 х 4 мм непрерывно экструдировался в течение 1500 с со скоростью 20-25 мм/с и сформированные из него макрочастицы размером 3 мм ускорялись гелием под давлением 1 МПа до 500 м/с в периодическом режиме с частотой 1-6 Гц.