# ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА В НИЗКОПЛОТНЫХ ВОЛОКНИСТЫХ СРЕДАХ.

Н.Г. Карлыханов, А.А. Софронов.

Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский НИИ технической физики. А.Я. 245, Снежинск, Челябинская область, 456770, Россия.

Представлена физико-математическая модель взаимодействия плазмы, образованной в результате электроразряда, с твердотельной поверхностью волокон. Рассматриваемая модель включает в себя уравнения магнитной двухтемпературной газовой динамики с электронной, ионной вязкостью и теплопроводностью, уравнения кинетики населенности уровней ионов и переноса излучения в линиях и континууме, а также уравнения химической кинетика для описания эволюции материала волокон. Процесс переноса плазмы через пористую среду описывается в диффузионном приближении. В рамках данной модели были проведены расчеты по программе ЭРА для условий, близких к экспериментам [1].

Литература

- А.В. Браницкий, Е.В. Грабовский, А.Н. Грибов и др. Микросекундная предионизация пенных лайнеров токовой оболочкой на установке Ангара 5-1. Тезисы докладов XXVII Звенигородской конференции по физике плазмы и УТС 21-25 февраля 2000г. Звенигород, 2000г.,стр. 148.