ОСОБЕННОСТИ РАСШИРЕНИЯ И НАГРЕВА ТОКОНЕСУЩЕЙ ПЛАЗМЫ В ВАКУУМНО-ДУГОВЫХ РАЗРЯДАХ РАЗНОГО ТИПА

И.А. Кринберг

ИГУ, Иркутск, Россия, e-mail: krinberg@physdep.isu.ru

Как известно, плазма, эмитируемая из катодных пятен вакуумной дуги, расширяется со сверхзвуковой скоростью в пределах конуса с углом полураствора 30-500. Дальнейшая эволюция формы плазменного потока зависит от макропараметров разряда, определяющих изменение сечения  с расстоянием . Три характерных случая соответствуют степенной зависимости  (см. таблицу). Свободный квази-сферический разлет (=2) реализуется в слаботочных дугах, когда плазменное и магнитное давление не влияют на движение ионов. При токах A расширение плазмы ограничивается собственным магнитным полем, и при равенстве плазменного и магнитного давлений поток принимает форму параболоида (=1) [1]. При наложении на разряд аксиального внешнего магнитного поля плазма растекается преимущественно вдоль поля, образуя цилиндрический канал (=0) [2].

|  | Форма плазменного потока | Сечение потока | Электронная температура | Условия реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Конус |  |  | A |
| 1 | Параболоид |  |  | A |
| 0 | Цилиндр |  |  | Внешнее магнитное поле |

Решая уравнение теплового баланса для электронов, можно получить распределение электронной температуры  для любых значений  (здесь  определяется условиями на катоде). В таблице приведена зависимость для расстояний, где роль граничных условий становится несущественной. Видно, что возможны три режима истечения плазмы в вакуум: расширение с охлаждением (>1); изотермическое расширение (=1); расширение с нагревом (10). Измерения ионного состава, который существенно зависит от электронной температурой плазмы, качественно подтверждают данные выводы: в слаботочных дугах средний ионный заряд =1-3 (соответствующий первичной ионизации в прикатодной области) не меняется с расстоянием; в сильноточных дугах заряд повышается до =2-4; в дугах с наложенным магнитным  полем заряд повышается до =3-5.

Литература

- Кринберг И.А., Зверев Е.А. Физика плазмы, 1999, т.25, №1, 88-95.

- Кринберг И.А. Письма в ЖТФ, 2003, т.29, №12, 42-48.