МГД СТАБИЛИЗАЦИЯ НЕПАРАКСИАЛЬНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ

В.В. Арсенин, А.В. Звонков, А.А. Сковорода

Институт ядерного синтеза РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия,
e-mail: arsenin@nfi.kiae.ru

В системах с замкнутыми силовыми линиями магнитного поля и в открытых ловушках устойчивость относительно конвективных (желобковых) возмущений возможна и в отсутствие средней магнитной ямы, если магнитное поле сильно неоднородное: длина его изменения сравнима с «радиусом» плазмы. При описании в рамках МГД модели с изотропным давлением стабилизация есть следствие сжимаемости плазмы; для устойчивости достаточно, чтобы профиль давления удовлетворял условию [1]

,	(1)

где   - показатель адиабаты. С этим эффектом связывают устойчивость равновесий с давлением, спадающим в сторону уменьшения магнитного поля, в магнитосфере и в ряде лабораторных установок, имеющих ячейки с сильно неоднородным полем. Стабилизатором может быть, в частности, дивертор с кольцевым нулем магнитного поля; при приближении к сепаратрисе величина , и достижима устойчивость плазмы, для которой сепаратриса служит границей.

Условие (1) не ограничивает давления плазмы. Ограничение на  возникает со стороны нежелобковых – баллонных – возмущений. В МГД модели  определяется устойчивостью наиболее длинноволновой вдоль магнитного поля баллонной моды и составляет  где  - малый радиус плазмы,  - характерная кривизна силовой линии,  длина системы. Для длинных замкнутых ловушек величина  мала.

Сильное стабилизирующее действие оказывают частицы, запертые в непараксиальных ячейках. Оно учитывается при кинетическом описании. В кинетической модели условия устойчивости менее жесткие, чем в МГД модели: 1) конвективная устойчивость возможна для профилей с отношением  меньшим, чем следует из (1); 2) критическое  по устойчивости длинноволновых мод  где  - расстояние между непараксиальными ячейками. Если , то

Литература

- Кадомцев Б.Б. Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций. М.: Изд. АН СССР, 1958. Т.IV. С.370.