РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ РАЗРЯД В СВЕРХЗВУКОВОМ ПОТОКЕ ВОЗДУХА

Знаменская И.А., Латфуллин Д.Ф., Мурсенкова И.В., Орлов Д.М.

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, физический факультет; 119899 Москва, Ленинские горы; e-mail: murs_i@mail.ru

Исследование поверхностного скользящего разряда вблизи обтекаемых поверхностей связано с задачами управления трением, теплообменом, нагрузками, горением в области пограничного слоя. Системы разрядов, скользящих по поверхности диэлектрика (плазменные листы), поджигалась в канале ударной трубы. Цель исследований – анализ распределения плазмы наносекундного поверхностного разряда в сверхзвуковом  потоке  и в потоке с плоской ударной волной.

Эксперименты проводились на ударной трубе с разрядной камерой (рабочей секцией) специальной конструкции. Внутренняя область разрядной камеры являлась продолжением камеры низкого давления ударной трубы сечением 24(48 мм2. Два плазменных листа инициировались на противоположных стенках рабочей секции на расстоянии 24 мм друг от друга. Разрядный промежуток имел ширину 30 мм и длину 100 мм. В электрической схеме использовался конденсатор емкостью 2700 пФ и одноканальный разрядник. На электроды скользящих разрядов подавалось импульсное напряжение 30 кВ. Эксперименты проводились при положительной полярности высоковольтного электрода. Ток разряда регистрировался с помощью шунта специальной конструкции. Исследовано распределение свечения завершенного скользящего разряда в воздухе при давлениях 10-200 Торр при отсутствии потока; показана зависимость толщины плазменного слоя от плотности газа.

По осциллограммам тока и разверткам свечения было определено, что после пробоя энерговклад в завершенный поверхностный разряд происходит за время ( 100 нс. Интегральные фотографии свечения плазмы поверхностных разрядов в рабочей камере показали высокую степень однородности диффузного свечения плазменных листов с ярко светящимися отдельными каналами. При изменении давления от 20 до 200 Торр толщина однородного плазменного слоя уменьшалась от 0.8 до 0.4 мм.

Инициирование поверхностного разряда в потоке воздуха за плоской ударной волной в ударной трубе (дозвуковом и сверхзвуковом) показало зависимость режима свечения от плотности и скорости газа.

Разряд инициировался в моменты времени t=l/M(c где l-координата ударной волны в канале, l=0 – начало области электродов. При инициировании разряда в момент t< l0/M(c (где l0 =90 мм) прохождения плоской ударной волной разрядного промежутка разряд поджигался только перед УВ в области низкого давления. При этом удельный энерговклад увеличивался до 2-3 эв на частицу.