Моделирование микроразряда постоянного тока с плоским катодом и кольцевым анодом при высоких давлениях.

В.И. Колобов*, А.А. Кудрявцев, Е.А. Тоинов

С.-Петербургский государственный университет, С.-Петербург, Россия
*CFDRC, 215 Wynn Drive, Huntsville, AL, USA

В экспериментах [1] по исследованию микроразряда в ксеноне высокого давления (p = 75-760 Torr) с плоским катодом и кольцевым анодом наблюдалось неоднородное распределение параметров плазмы по сечению. В данной работе по методикам, развитым и используемым нами ранее в [2], было проведено 2D моделирование микроразряда постоянного тока в ксеноне для межэлектродного промежутка L=250 micron и радиуса R=375 micron. Некоторые результаты для давления p=100Torr, напряжения U=279V, тока I=4mA, коэффициента вторичной эмиссии на катоде Gamma=0.002 представлены на рис.1.

Рис.1. Распределение электронной концентрации N_e, температуры газа T, излучения уровня Xe***. Плоский катод слева, кольцевой анод справа. (Ne_=log(N_e)/log(10)).

Видно, что на периферии разряда наблюдается неоднородное распределение параметров, соответствующее наблюдаемым в [1]. Такая картина связана, в первую очередь, с замыканием тока разряда на кольцевом аноде, создающем продольную неоднородность распределения параметров микроразряда. Симуляции указывают на сильную зависимость появления неоднородностей от величины коэффициента вторичной эмиссии на катоде и более слабую – от нагрева газа. Симуляции для аргоноподобного газа, когда коэффициент вторичной эмиссии был увеличен на порядок, указывают на значительно более однородное пространственное распределение параметров.

Литература.

K.H.Shhoenbach, M.Moselhi and W.Shi. Plasma Sources Sci. Technol 13, 177 (2004).

E. A. Bogdanov, A. A. Kudryavtsev, R. R. Arslanbekov. Contrib.PlasmaPhys. v.46, No.10, p.807–816, (2006).