Объемный тлеющий разряд поддерживаемый самостоятельным тлеющим разрядом на постоянном токе при атмосферном давлении

В.И. Архипенко, Т. Каллегари*, Л. Питчфорд*, Е.А. Сафронов, Л.В. Симончик

ИМАФ НАНБ, Минск, РБ,  e-mail: simon@imaph.bas-net.by 
*CPAT CNRS, Toulouse, France, e-mail: callegari@cpat.ups-tlse.fr

Генерация стабильной плазмы при атмосферном давлении в объемах, превышающих объем, который может быть с помощью одиночного тлеющего разряда атмосферного давления (ТРАД), представляет собой сложную инженерную проблему. С помощью отдельного ТРАД получается плазма с масштабом только несколько миллиметров. Одним из известных способов создания неравновесной плазмы атмосферного давления в большом объеме является использование  плазмы, генерируемой во вторичной цепи, в качестве плазменного катода для основного разряда [1, 2]. Объемная плазма при высоком давлении может быть сгенерирована с помощью третьего плоского электрода, расположенного на расстоянии несколько сантиметров от разряда, служащего в качестве плазменного катода.

В настоящей работе мы демонстрируем возможность создания несамостоятельного ТРАД большого объема с помощью самостоятельного нормального ТРАД на постоянном токе [3], который используется в качестве плазменного электрода. Разрядная камера состоит из двух частей, разделенных медной пластиной (толщина <0.1 см) с отверстием в центре диаметром 0.3-0.4 см. В первой части камеры зажигается самостоятельный нормальный ТРАД на постоянном токе в гелии, для которого медная разделяющая пластина является катодом либо анодом. Межэлектродный промежуток для этого ТРАД составляет 0.2-0.5 см. Несамостоятельный ТРАД создается во второй части камеры при прикладывании напряжения между разделяющей пластиной и третьим электродом, расположенным на значительном расстоянии (около 5 см) от нее.

Представлены электрические параметры несамостоятельного разряда для различных комбинаций полярности напряжения на электродах. Исследованы условия перехода разряда из одной части камеры в другую. Определено пространственное распределение потенциала во второй части, а также пространственные распределения параметров плазмы. Показано, что плазма более большего объема может генерироваться в конфигурации анод-катод-анод. В этом случае самостоятельный ТРАД проникает через отверстие из первой части камеры во вторую и покрывает обратную сторону пластины тонким слоем отрицательного свечения.

Проведен сравнительный анализ полученных результатов с результатами для разрядов, поддерживаемых разрядами с микро [4] и макро [5] полыми катодами.

Литература

Kunhardt E. E. IEEE transactions on plasma science, 2000, 28, 1.

Stark R.H. and Schoenbach K.H. J. Appl. Phys., 1999, 85, 2075.

Архипенко В.И., Згировский С.М. и др. Физика плазмы, 2002, 28, 930.

Aubert X.et al. Proc. of the 3rd Int'l Workshop on Microplasmas, Greifswald, 2006, 91.

Callegari Th. et al. Proc. of the 3rd Int'l Workshop on Microplasmas, Greifswald, 2006, 26.