корпускулярная диагностика на токамаке Глобус-М. 
Обзор наиболее важных результатов

Б.Б. Аюшин, В.К. Гусев, В.В. Дьяченко, С.В. Крикунов, Р.Г. Левин, В.Б. Минаев, М.И. Миронов, Ю.В. Петров, Н.В. Сахаров, С.А. Хитров, Ф.В. Чернышев, О.Н. Щербинин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия, 
e-mail: Bair.Ayushin@mail.ioffe.ru

Корпускулярная диагностика, реализованная на базе анализатора нейтральных частиц АКОРД-12 [1], является одним из основных диагностических инструментов на сферическом токамаке Глобус-М. Анализатор АКОРД-12 оснащен двумя детекторными линейками по 6 каналов в каждой и позволяет одновременно регистрировать энергетические спектры и потоки атомов перезарядки водорода и дейтерия, поступающих из плазмы токамака. Диапазон регистрируемых энергий составляет 0.2-70 кэВ. По измеренным спектрам атомов перезарядки определяется температура ионов и соотношение концентраций водорода и дейтерия в центральной области плазмы. Процесс сбора информации и управления настройками анализатора полностью автоматизирован.

В данном докладе представлен обзор экспериментальных результатов, полученных на токамаке Глобус-М с использованием этой диагностики. В экспериментах по омическому нагреву проведен анализ параметрических зависимостей ионной температуры [2]. Показано, что для большинства режимов, обсуждаемых в докладе, плазма токамака Глобус-М находится в так называемом «банановом» режиме, в котором ионная температура сильно зависит от тока по плазме.

В экспериментах по дополнительному нагреву с помощью инжекции нейтрального пучка (PNBI = 0.4-0.6 МВт, Ebeam = 22-30 кэВ) зарегистрировано более чем троекратное увеличение температуры ионов. При этом зафиксировано рекордное для российских токамаков значение Ti = 650 эВ в режиме нагрева с нейтральной инжекцией [3]. В области надтепловых энергий (E = 1-30 кэВ) выполнены измерения спектров тормозящихся в плазме частиц пучка. При энергиях ниже критической получено удовлетворительное согласие с теорией для случая малых потерь [4].

В экспериментах по высокочастотному нагреву плазмы в диапазоне ионных циклотронных частот (fRF = 7.5 МГц, Btor ~ 0.4 Т) был зафиксирован значительный нагрев ионов как при низкой (~ 10%), так и при высокой (до 70%) добавке водорода в дейтериевую плазму [5].

Работа проведена при поддержке РФФИ (Гранты № 05-02-17673-а, 05-02-17773-а, 05-08-18044-а, 06-02-08142-офи, 06-02-08186-офи, 06-02-16189-а, 06-02-16709-а).

Литература

A.B. Izvozchikov, M.P. Petrov, S.Ya. Petrov, et al. Tech. Phys., 37 (1992) p.201

N.V. Sakharov, F.V. Chernyshev, V.K. Gusev, et.al. 30EPS PPC, St. Petersburg 2003, 27A, P-3.107

V.K. Gusev. 21st IAEA Fusion Energy Conference, Chengdu 2006, OV/P-3

V.B. Minaev, B.B. Ayushin, A.G. Barsukov, et.al. 32nd EPS PPC, Tarragona 2005, 29C, P-1.103

O.N. Shcherbinin, F.V. Chernyshev, V.V. Dyachenko, et.al. Nucl. Fusion, 46 (2006) p.592