Тестирование прототипа импульсного времяпролетного рефрактометра для ITER на токамаке FTU

В.Г. Петров, А.А. Петров, А.Ю. Малышев, *М. Де Бенедетти, *О. Тудиско

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк, Россия, e-mail: vpetrov@triniti.ru
*ЕНЕА, Фраскати, Италия, e-mail: tudisco@frascati.enea.it

Во многих случаях, в частности, при управлении плотностью плазмы в режиме “on-line”, требуются надежные измерения средней плотности. Особенно это важно в режимах с длинным разрядом. Для этих целей на токамаке Т-11М был разработан и тестирован новый метод измерений плотности – метод импульсной времяпролетной рефрактометрии (ИВР) плазмы [1, 2]. Данный метод обеспечивает однозначные измерения плотности, используя для этого прямые измерения времени распространения наносекундных импульсов в плазме. При зондировании на обыкновенной волне, измеряемое время задержки  импульса в плазме пропорционально линейной плотности независимо от вида профиля плотности (f >> fp):

(1)

при зондировании на необыкновенной волне справедлива аналогичная формула:

(2)

где f – частота зондирующей волны, fp – плазменная частота, l = 4a – длина пути в плазме при зондировании в экваториальной плоскости с двойным проходом, a – малый радиус плазмы, K1 и K2 – численные коэффициенты, fc – электронная циклотронная частота на оси плазменного шнура, и fp << fc, f. Таким образом, измерения времени задержки дают ту же информацию, что и интерферометрия плазмы,  хотя явление интерференции в измерениях не используется. Когда условие fp << fc, f  не выполняется, измеряемое время задержки  зависит от вида профиля плотности. В этом случае, для измерения средней плотности независимо от формы профиля плотности, необходимо проводить одновременные измерения на нескольких зондирующих частотах [3].

В условиях ITER (BT ~5 Тл) применение ИВР позволяет использовать окно прозрачности между нижней и верхней частотами отсечек в диапазоне частот 50—100 ГГц, что существенно упрощает диагностику и позволяет обойти проблему «первого» зеркала [3].

В работе описаны первые результаты, полученные при тестировании прототипа ИВР для ITER на токамаке FTU. Описаны геометрия и схема экспериментов, которые были аналогичны предполагаемым на ITER. Показано хорошее соответствие данных плотности с ИВР с плотностью, измеренной с помощью двухчастотной сканирующей инфракрасной системы интерферометрии FTU [4]. Приводится обсуждение и анализ полученных результатов, обсуждаются планы предстоящих экспериментов.

Литература.

A. A. Petrov, V. G. Petrov, A. Yu. Malyshev, et al. Plasma Physics Reports. 2002. V. 28. No. 10. P. 806.

V. Petrov, A. Petrov, A. Romannikov. 29th EPS Conf. on Plasma Physics and Controlled Fusion. Montreux, 17-21 June 2002. Abstracts. V. 26B. P-4.127.

А. А. Petrov, V. G. Petrov. Review of Scientific Instruments. 2003. V. 74. P. 1465.

P. Innocente, S. Martini, A. Canton, L. Tasinato, O. Tudisco. Review of Scientific Instruments. 2001. V. 72 (1). P. 1085.