Механизм подавления поперечного переноса плазмы в открытой ловушке электрическим полем

А.Д. Беклемишев, М.С. Чащин

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера, Новосибирск, Россия, 
e-mail: M.S.Chaschin@inp.nsk.su

Согласно [1] наиболее опасной неустойчивостью плазмы в открытых ловушках (ОЛ) является желобковая неустойчивость. Это связано с тем, что время развития неустойчивости на несколько порядков меньше времени продольных потерь. Хотя к настоящему моменту развито несколько методов её стабилизации, каждый из них, наряду с преимуществами, имеет свои недостатки. Так эффект конечного ларморовского радиуса (КЛР) частиц, если он существенен, может стабилизировать лишь азимутальные моды, для которых . В Газодинамической ловушке (ГДЛ) [2] в запробочной области с “благоприятной” для устойчивости кривизной магнитного поля течет плазма с заметным давлением, что, при определенных условиях, позволяет выполнить критерий устойчивости Розенблюта-Лонгмайра [3].

В экспериментах [4] было показано, что электрическое поле заметно влияет на устойчивость плазмы в ГДЛ. В представленной работе рассмотрен механизм подавления поперечного переноса электрическим полем, которое создается в плазме внешними электродами. При этом считается, что желобковые моды с  подавлены КЛР-эффектом, а мода  может развиваться, и насыщается, порождая течение плазмы поперек магнитного поля. Электрическое поле создается системой кольцевых электродов, играющих роль поглотителя плазмы в ОЛ. Если профиль потенциала плазмопоглотителя по радиусу имеет вид ступеньки, в плазме он размывается с образованием кольцевого слоя с ненулевым радиальным электрическим полем. В таком случае, при достаточно большом значении этого поля, в плазме образуются замкнутые линии тока и поперечный перенос подавляется.

В работе рассчитан профиль потенциала плазмы в данной системе. Результат имеет хорошее количественное согласие с экспериментальными измерениями на установке ГДЛ. Также предложено несколько способов проверки модели.

Литература

Rosenbluth M.N., Longmire C.L, Annals of Physics. 1957. V.1, P.210

Мирнов В.В., Рютов Д.Д., Письма в ЖТФ 1979, Т.5(11), С.678

Anikeev A.V., Bagryansky P.A., Deichuli P.P. et al, Physycs of Plasmas 1997, V.4, P.347

Bagryansky P.A., Lizunov A.A., Zuev A.A. et al, Transactions of Fusion Science and Technology 2002, V.43, No.1T, P.152