АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЯ ПОТЕРЬ НА ЭЛЕКТРОННОЕ ЦИКЛОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ в токамакАХ-реакторАХ

А.Б. Кукушкин, *П.В. Минашин, *В.С. Неверов, К.В. Черепанов

ИЯС РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, kuka@nfi.kiae.ru 
*Московский инженерно-физический институт (Государственный Университет)

Как показано в [1], электронное циклотронное излучение (ЭЦИ) существенно влияет на локальный энергобаланс в центре шнура в стационарных режимах работа токамака ИТЭР, при Te(0) ~ 30 кэВ и больших температурах, становясь главным каналом охлаждения электронов в центре плазмы при температуре выше 40 кэВ. Эти результаты получены при объединении расчетного кода CYTRAN [2] для переноса ЭЦИ с общим транспортным кодом ASTRA.

Перенос ЭЦИ в токамаках реакторного уровня, где температура высока и сильное магнитное поле, характеризуется сильным поглощением излучения, испущенного в горячей центральной области, в относительно холодной периферии [2]. В этих условиях распределение мощности потерь на ЭЦИ по магнитным поверхностям, PEC(r), оказывается более чувствительным к параметрам плазмы, чем полная, интегральная по объему мощность потерь. В частности, сильное локальное увеличение мощности потерь на ЭЦИ вследствие надтепловых электронов практически не изменяет полной мощности потерь на ЭЦИ в «индуктивном» режиме работы токамака ИТЭР (Te(0) ~ 25 кэВ) [3].

Потребность в моделировании работы токамаков реакторного уровня с помощью быстрых транспортных кодов (ср. [4]) требует параметризации профиля PEC(r), в дополнение к параметризации [5] полной мощности потерь. На основе анализа расчетов с помощью кода CYNEQ [3], в [6] было предложено аналитическое представление профиля потерь для его использования в качестве простого описания потерь в транспортных расчетах, в частности, в случае токамака ИТЭР.

В настоящей работе проведен детальный анализ подхода [6]. В частности, исследована чувствительность

(i) радиационной температуры ЭЦИ к процедуре пространственного усреднения кинетических характеристик процесса переноса – его поглощения и испускания,

(ii) полной мощности потерь к аппроксимации спектральной температуры ЭЦИ,

(iii) профиля PEC(r) к различным способам приближенного аналитического расчета границы области прозрачности плазмы, наряду c исследованием эффектов спектральной немонотонности этой границы, полученных в расчетах кодом CYNEQ.

Литература

Albajar F., Bornatici M., Cortes G., et. al., Nucl. Fusion, 2005, 45, 642; Proc. 20th IAEA Fusion Energy Conference, Vilamoura, Portugal, 2004, TH/P4-18.

Tamor S., Fusion Technol., 1983, 3, 293; Nucl. Instr. and Meth. Phys. Res., 1988, A271, 37.

Cherepanov K.V., Kukushkin A.B., (A) 20th IAEA Fusion Energy Conference. Vilamoura, 2004, TH/P6-56; (B) 31st EPS Conf. Plasma Phys. Contr. Fusion. London, 2004, ECA vol. 28(B), P-1.175.

Polevoi A.R., Medvedev S.Yu., Mukhovatov S.V., et. al., J Plasma Fusion Res. SERIES, 2002, 5, 82.

Albajar F., Bornatici M., Engelmann F., Nucl. Fusion, 2002, 42, 670.

Cherepanov K.V., Kukushkin A.B., Proc. 33rd EPS Conf. Plasma Phys. Contr. Fusion. (Rome, Italy, 2006), P-1.169.