ОЦЕНИВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ МОДЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ ПЛАЗМЫ В ТОКАМАКЕ

Е.А. Кузнецов, В.Н. Щербицкий, В.А. Ягнов

ГНЦ РФ «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» Троицк, МО, Россия, e-mail: yagnov@triniti.ru

При разработке и исследовании систем управления положением плазмы в токамаках возникает необходимость описания перемещений плазмы в камере токамака простыми математическими моделями. В данной работе перемещения плазмы в токамаке описываются динамическим звеном первого порядка [1,2]. Физические параметры плазмы изменяются во время разрядного импульса токамака и непредсказуемым образом изменяют как величину требуемого равновесного магнитного поля, так и динамические характеристики модели движения плазменного шнура. Изменение динамики перемещений плазменного шнура влечёт за собой изменение динамических характеристик систем управления положением плазмы, изменение показателей качества их работы вплоть до потери устойчивости. Один из способов сохранения устойчивости и заданных показателей качества работы систем - изменение параметров регуляторов цепи обратной связи систем в соответствии с изменениями динамических характеристик плазменного шнура (адаптивное управление). Но для построения адаптивных систем управления необходима текущая информация о динамических характеристиках модели движения плазмы, в частности, об изменениях динамического коэффициента передачи модели. В данной работе исследуются алгоритмы оценивания в реальном времени разрядного импульса токамака динамического коэффициента передачи модели как устойчивых, так и неустойчивых перемещений плазмы. Целью исследования является поиск алгоритмов оценивания, обеспечивающих достоверную текущую информацию о величине динамического коэффициента передачи модели перемещений плазмы в условиях воздействия на плазму неконтролируемого координатного возмущения максимально возможной величины. Исследование проводится методом численного моделирования.

Литература.

Грибов Ю.В., Косцов Ю.А., Митришкин Ю.В., Чуянов В.А., Шаховец К.Г. Динамика плазменного шнура и стабилизация его положения в токамаке с использованием аналоговых моделей. // Препринт. - М.: ИАЭ – 4113/7, 1985.

Mitrishkin Y.V. Relay Control of Unstable Vertical Plasma Position in Tokamak. // Plasma Devices and Operations, 1995, Vol. 4. - P. 111-140.