Новые проблемы в спектроскопической диагностике плазмы

В.С. Лисица

ИЯС РНЦ «Курчатовский институт»

Рассмотрен ряд новых проблем спектроскопической диагностики лазерной, астрофизической, термоядерной и низкотемпературной плазмы.

Анализируется общая проблема перехода от ударного уширения к статическому для электронного уширения для водородных спектров при высоких плотностях плазмы. Анализ проводится на основе метода флуктуирующей частоты (МФЧ) [1,2]. Показано, что электронное уширение переходит к статическому пределу для электронных плотностей, превышающих 1018 cm-3  и температур порядка 1 эВ не только в далеких крыльях, но и на всем контуре линии.

Обсуждается проблема спектроскопических измерений сверхсильных магнитных полей (>103 T) в субпикосекундной лазерной плазме. Присутствие сильного магнитного поля приводит к генерации сильных плазменных колебаний, связанных с бернштейновскими модами. Влияние этих колебаний на спектры многозарядных водородоподобных ионов приводит к генерации плазменных сателлитов на гармониках электронной циклотронной частоты. Наблюдения этого эффекта на лазерной установке НЕОДИМ (интенсивность 1018 Вт см-2, длительность импульса 1 пс) демонстрирует возможность измерения магнитных полей порядка 107 Гс [3].

Обсуждаются также вопросы диагностики плазмы токамака. Рассмотрено влияние эффекта транспорта примесей на спектральные и полные радиационные потери плазмы. Учет конечного времени диффузии приводит к резкому изменению интенсивностей синглетных и триплетных линий нейтрального гелия в пристеночной плазме [4]. Аналогичный эффект наблюдается для радиационных потерь плазмы в токамаке с электронным циклотронным нагревом. Влияние эффектов турбулентности на доплеровские спектры водородных линий приводит к некорректным оценкам температуры в пристеночной плазме [5]. Рассматривается проблема прецизионных измерений магнитного поля в токамаке с помощью motional Stark effect – диагностики. Проблема измерения водородных спектров в пеллетном облаке оказывается тесно связанной с диагностикой плотной низкотемпературной плазмы.

Обсуждается проблема измерения спектров высоковозбужденных (ридберговских) атомных линий. Новые измерения спектров радиорекомбинационных линий обнаруживают расхождения с существующей теорией. В этой связи рассмотрена проблема универсального квазиклассического описания водородных ридберговских спектров при произвольных плотностях и температурах методом МФЧ [6].

Рассмотрены также дополнительные проблемы диагностики «теплого плотного вещества» (ТПВ), создаваемого облучением конденсированной среды потоками быстрых многозарядных ионов на ускорителях.

Литература.

B.Talin, A.Calisti, et al.,Phys. Rev. A51 (1995)1918.

A.Calisti, S.Ferri, et al,  J.Q.S.R.T. 65 (2000)109.

V.S. Belyaev, V.I. Vinogradov et al. JETP 99(2004)708.

F.B. Rosmej, R. Stamm, V.S. Lisitsa, Europhys. Lett. 73(2006)342.

Y. Marandet, H. Capes, et al., Europhys. Lett. 69 (2004)531.

C Mossй, A Calisti, et al, J. Phys. B37 (2004)1343.

F.B. Rosmej et al. "Radiative Properties of Warm Dense Matter produced by intense heavy ion beams", http://www.gsi.de/phelix/Experiments/FAIR/WDM/index.html