Усовершенствованная модель для анализа плазменных характеристик токамака с интенсивной реакцией ядерного синтеза

А.А. Голиков, Б.В. Кутеев

РНЦ "Курчатовский институт", Москва, 123182, Россия,
 e-mail: golikov-andrej@yandex.ru

Усовершенствована «0»-мерная аналитическая модель расчета параметров стационарного плазменного разряда в токамаке. В модели используются, современные скейлинги для удержания энергии плазмы, а также для бутстреп – тока и генерации тока пучками нейтралов. С использованием модели оценены значения плазменного тока, достижимого в стационарных условиях работы токамака. Получены зависимости  основных параметров плазмы от характеристик внешних воздействий и рабочих режимов, в том числе от вкладываемой мощности дополнительного нагрева и энергии частиц инжектируемого пучка. В рабочей области нейтронного источника на основе сферического токамака ТИН-СТ [1] (большой радиус R = 0,5 м, малый радиус а = 0,3 м, магнитное поле 1,5 Т) определены параметры стационарного режима и соответствующие значения мощности реакции синтеза в системе «пучок - плазма». Данная модель позволяет оптимизировать параметры плазмы и системы нагрева с целью получения максимальной величины выходной мощности синтеза и интенсивности нейтронного источника. Определена возможная рабочая область для установки ТИН-СТ с мощностью дополнительного нагрева до 10 МВт пучками дейтерия с энергией до 200 кэВ, обеспечивающими достижение значения тока до 1,5 МА при Н-факторе в скейлинге ИТЭР Н98(y,2) = 1,5. Показано, что мощность нейтронного потока зависит от параметров инжекции и удержания плазмы и достигает 2 МВт при мощности нагрева 8 МВт. В соответствующих режимах значение параметра нормализованной беты (βN = βt/IN) не превышает 6 при доле энергии, запасенной в быстрой компоненте, более 50%.

Литература

- B.V. Kuteev et al. Steady-state operation in compact tokamaks with copper coils, Nuclear Fusion 51 (2011) 073013 (6pp) doi:10.1088/0029-5515/51/7/073013

- Голиков А.А., Кутеев Б.В. Выбор параметров режима стационарного разряда в компактном токамаке. Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ), сер. Термоядерный синтез, вып. 2, 2010.