Поляризационные токи в SOL токамаков при срывах и ELMS

А.В. Недоспасов

ОИВТ РАН, Москва, РФ, e-mail: a-nedospasov@yandex.ru

Плазменный слой в SOL токамаков расширяется при срывах тока и ELMs. В докладе показано, что при срывах тока и ELMs зависимость градиента температуры плазмы от времени в SOL может стать фактором, существенно влияющим на процессы радиального переноса.

Плотность поляризационного тока ионов в замагниченной плазме под действием силы инерции

,

. Потенциал плазмы определяется контактом с диверторной пластиной и зависит от вольт-амперной характеристики слоя между плазмой и пластиной дивертора: . Коэффициент  зависит от знака и плотности тока на стенку , а также степени рециклинга, при  .

В нестационарных режимах с ростом градиента Te возникает радиальный поляризационный дрейф со скоростью

.

При ELMs кинетическая энергия ионов в SOL оказывается относительно высокой Ti > Te, что может быть связано с нагревом ионов, движущихся в радиальном элекрическом поле.

В режимах с ELMs дополнительный поток энергии на внутреннем обводе в ASDEX Upgrade оказался в несколько раз больше, чем на внешнем. Поляризационный ток может быть одной из причин этой асимметрии. Радиальный поляризационный дрейф ионов изменяет плотность тока  на диверторную пластину и увеличивает коэффициент турбулентной диффузии.

При срывах тока неизбежно появление дуговых катодных пятен на диверторных пластинах. При их возникновении поляризационный дрейф ионов нейтрализует поток эмитируемых из пятна электронов. Область с поляризационым током распространяется вдоль магнитного поля по диффузионному закону. Получена оценка, по порядку величины, для «коэффициента диффузии»:

,

где  - время между столкновениями,  - радиус плазменной трубки, опирающейся на катодное пятно.