МАГНИТОЗОНДОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ТОКОВОЙ ОБОЛОЧКИ НА ПЛАЗМОФОКУСНОЙ УСТАНОВКЕ ПФ-3

Виноградов В.П., Виноградова Ю.В., Грабовский Е.В.*, Зукакишвили Г.Г.*, Крауз В.И., Митрофанов К.Н.*, Мялтон В.В.

РНЦ «Курчатовский Институт», Институт Ядерного Синтеза, Москва, Россия 
*ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, Московская обл., Россия

Одной из привлекательных особенностей плазмофокусных (ПФ) систем является сильная зависимость излучательных параметров от величины пинчевого тока. Выполненные ранее измерения распределения тока [1] показали, что часть разрядного тока может оставаться у изолятора, образуя замкнутые петли, и не участвовать в процессе сжатия. Целью данной работы являлось исследование распределения тока и динамики токово-плазменной оболочки (ТПО) на установке типа Филиппова ПФ-3. Для измерений параметров ТПО использовались абсолютно калиброванные магнитные зонды [2]. Зонды состояли из двух миниатюрных катушек, намотанных в противоположные стороны  и упакованных в общую оболочку из тонкой NbTi-фольги (тоньше скин-слоя). Это обеспечивало получение сигналов разной полярности, что позволяло уверенно выделять магнитную составляющую на фоне электромагнитных помех даже в случае разрушения зонда. Система установки зондов позволяла выставлять их вдоль различных радиусов относительно оси установки и на различной высоте от поверхности анода без нарушения вакуума в разрядной камере.

Эксперименты проведены при W=300 кДж в условиях стационарного заполнения камеры рабочим газом (неон или аргон, Р0 = 1.5 Тор). Показано, что по мере ускорения токовой плазменной оболочки к оси возрастает скорость нарастания тока от ~0.9·1012 А/с на расстоянии r=460 мм от оси системы до ~ 1.5·1013 А/с на r=20 мм. Таким образом, по сравнению с производной полного тока, на финальной стадии сжатия достигается обострение примерно в 75 раз. Происходит также уменьшение толщины скин-слоя от 6±1 см на r =460 мм до 3±1 см внутри зоны r=160 мм. На финальной стадии сжатия у оси скин-слой может быть менее 1 см. Оценка электронной температуры плазменной оболочки на дальних радиусах от оси системы по величине скин-слоя на этих радиусах, дает значение ~ 5-10 эВ.

Зарегистрировано существование шунтирующих пробоев в области изолятора в момент обострения разряда на оси (в момент «особенности»), где может протекать до ~40% полного разрядного тока. При этом, по-видимому, образуются замкнутые токовые контура, отсоединенные от основной разрядной цепи установки. В разряде в неоне может образовываться несколько таких контуров.

Данный эффект может служить возможным объяснением наблюдаемого нарушения нейтронного скейлинга в экспериментах на установках мегаджоулевого уровня при величине разрядного тока более 1 МА. Такое шунтирование разрядного тока остаточной плазмой на периферии разряда непосредственно связано с эффективностью сгребания рабочего газа ТПО при ее движении от изолятора к оси установки. При этом пространственное распределение плотности плазмы и тока на финальной стадии сжатия существенным образом влияет на устойчивость плазмы и процессы, ответственные за диссипацию магнитной энергии и генерацию излучений.

Настоящая работа поддержана грантом президента РФ (МК-298.2007.2), грантами РФФИ (07-02-00336-а, 07-08-00737-a), а также Роснаукой (контракт 02.516.11.6109).

Литература

C. Gourlan, et al., 8th  Eur. Conf. on Contr. Fus. and Plasma Phys., 1977. V.II, p.178

E.Grabovsky, G.Zukakishvili, K.Mitrofanov, et al., In Advanced Diagnostics for Magnetic and Inertial Fusion. Edited by P.E.Stott et al., Academic/Plenum Publishers. 2001, p. 257