Изучение процесса формирования высокотемпературной плазмы в Z-пинче из малоплотного дейтерированного полиэтилена

А.А. Акунец* С.С. Ананьев, Ю.Л. Бакшаев, П.И. Блинов, В.А. Брызгунов, В.В. Вихрев, С.А. Данько, Е.Д. Казаков, А.А. Зеленин, В.Д. Королев, Б.Р. Мещеров, С.Л. Недосеев, В.Г. Пименов**, Е.А. Смирнова, Г.И. Устроев, А.С. Черненко

Российский Научный Центр «Курчатовский Институт», Москва, Россия
*Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия
**Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, Москва, Россия

На установке С-300 при токах до 2МА с временем нарастания 100 нс были выполнены исследования процесса образования высокотемпературной плазмы в быстром Z-пинче. Центральная часть нагрузок, изготовленных из агар-агара, представляла собой цилиндрик из дейтерированного полиэтилена с плотностью 50 мг/см3 и 75мг/см3 и диаметром 1-2 мм. На эопограммах, полученных в оптическом и мягком рентгеновском диапазонах спектра с экспозицией кадра 3-5 нс, видно, что на оси полиэтиленового цилиндрика (шейки) на фронте тока образуется шнур, который разбивается на яркосветящиеся образования. Они наблюдались на фоне слабосветящейся области, занимающей первоначальный объём шейки. На интегральных обскурограммах, полученных за рентгеновскими фильтрами с энергией отсечки E>1-4 кэВ регистрировались горячие точки, минимальный размер которых, определенный с помощью щелевой обскуры со ступенчатым ослабителем, был равен 50 мкм. Из результатов обработки хронограмм, полученных с помощью световой щелевой развертки, выполненной вдоль оси шейки с временным разрешением <1 нс следует, что яркосветящиеся образования возникают последовательно в разные моменты времени. Появление этих образований сопровождалось возникновением мягкого рентгеновского излучения с энергией E>1 кэВ с короткой длительностью 2-4 нс. Одновременно с рентгеновским излучением регистрировались нейтроны c максимальным выходом 2(108.

Работа поддержана грантом РФФИ 06-02-17443-а.