Исследование мегаамперного Х-пинча с конфигурацией проволочек типа вложенной сборки

Вилхелм Г., Дагласс Д., Макбрайд P., *Пикуз С.A., Xаммер Д., *Шелковенко Т.А.

Корнельский университет, США
*Физический институт им. П.Н. Лебедева, РАН

В работе представлены результаты исследований Х пинча на установке COBRA Корнельского университета с максимальным током до 1.2 МА и длительностью фронта 100 нс. Предварительные эксперименты [1] показали, что при таком режиме разряда удается сформировать горячую плазму с высокой плотностью и малыми размерами, и получить яркую вспышку мягкого рентгеновского излучения с интенсивностью, значительно превышающую интенсивность излучения Х-пинчей на установках меньшего масштаба. Теоретические оценки [2] показывают, что выход рентгеновского излучения может быть пропорционален току в степени 34/9, т.е. растет с увеличением тока очень быстро. Определение реального параметра масштабирования требует проведения целого комплекса исследований на установках с разным током. Больший разрядный ток требует использования нагрузок с большей погонной массой, что может быть достигнуто увеличением числа проволочек и увеличением их диаметра. Очевидно, что при этом конфигурация перекрестия должна влиять на процессы формирования перетяжки Х-пинча. Использование исходной конфигурация проволочек (до их скручивания) аналогичной вложенным проволочным сборкам позволило сформировать симметричное в сечении перекрестие Х-пинча. Кроме того, проявилась возможность исследовать многослойные пинчи. В экспериментах исследовались пинчи различных конфигураций, в том числе и из различных материалов. Измерения проводились с использованием всего комплекса диагностик, созданного на установке COBRA [3]. Полученные результаты сравниваются с результатами исследования «обычных» Х-пинчей.

Данная работа была частично поддержана Контрактом SNL №AO258 и грантом № DE-FC03-02NA00057 SSAANNSA.

Литература

T.A. Shelkovenko, S.A. Pikuz, J.D. Douglass, R.D. McBride, J.B. Greenly, D.A. Hammer,” Multiwire X Pinches at 1 MA current on the COBRA Pulsed Power Generator”, IEEE Transactions on Plasma Science, 34(5), 2336-2341, 2006.

J.P. Chittenden,1 A. Ciardi, C.A. Jennings,3 S.V. Lebedev, D.A Hammer, S.A. Pikuz, and T.A. Shelkovenko,”Structural Evolution and Formation of High-Pressure Plasmas in X Pinches”, PRL, 98, 025003 (2007)

T.A. Shelkovenko, D.A. Chalenski, K.M. Chandler, J.D. Douglass, J.B. Greenly, D.A. Hammer, B.R. Kusse, R.D. McBride, and S.A. Pikuz, “Diagnostics on the COBRA pulsed power generator”, RSI, 77, 10F521, 2006