НЕРАВНОВЕСНЫЕ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, 
ИНИЦИИРОВАННЫЕ ИМПУЛЬСНЫМ КОРОННЫМ РАЗРЯДОМ 
В БИОГАЗЕ С ПРИМЕСЯМИ ТЯЖЕЛЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ

В.А. Битюрин, Г.В. Найдис, Е.А. Филимонова

Институт высоких температур РАН,  Москва, РФ, e-mail: helfil@mail.ru

Последние годы в Европе все большое внимание уделяется использованию альтернативного топлива из биогаза. В настоящее время от 10% до 14% производимой в мире энергии вырабатывают из топлива, полученного из биомассы. В результате газификации биомассы получают газ, состоящий из 15-21% H2, 10-22% CO, 11-13% CO2, 1-5% CH4  и N2, и содержащий в качестве примесей (0.1% ароматических углеводородов, таких, как нафталин, толуол, фенол, бензол и др.  Один из возможных методов удаления тяжелых углеводородов основан на обработке газа импульсным коронным разрядом при атмосферном давлении и повышенной температуре  ~500-800 К [1].

Биогаз под воздействием коронного разряда  – мало изученный объект, не содержащий кислород и воду. Процессы очистки от углеводородов, инициируемые стримерными разрядами,  изучались в воздухе, в чистом азоте, или азоте с добавлением кислорода и воды. Большая часть этих исследований была посвящена толуолу (C7H8). В представляемой работе в качестве примеси использовался нафталин (С10H8). Химические реакции с участием ароматических углеводородов в диапазоне температур 400-900 K известны плохо. Кинетические  схемы, имеющиеся в литературе, предназначены, в основном, для T>1000 K, когда происходит образование таких углеводородов при окислении и горении в богатых топливно-воздушных смесях. Еще в меньшей степени известны реакции углеводородов с возбужденными молекулами и атомами, нарабатываемыми в сильных электрических полях, характерных для стримерных коронных разрядов. Поэтому цель данной работы была не столько описать эксперименты [1], сколько выявить процессы или группы процессов, которые влияют на очистку биогаза. Поскольку биогаз – многокомпонентная смесь, то моделирование проводилось сначала для чистого азота, к которому затем последовательно добавлялись СО2, СО, H2, CH4.

Плазмохимические процессы, возникающие под воздействием стримера в условиях эксперимента [1], были разделены на две группы: с участием электронов и ионов, и с участием только молекул и радикалов. Для каждого импульса начальный состав химически активных частиц находился из решения задачи распространения положительно направленного стримера, а на стадии послесвечения состав газа определялся в результате моделирования химической кинетики [2]. Число импульсов зависело от состава газа и могло быть более 1000.

Расчеты показали, что реакция C10H8 с возбужденной молекулой азота (N2(A3Σ)) играет ключевую роль в процессе очистки, что сначала было не очевидно. Добавление к N2 таких газов как CO, CO2 и H2 приводит к ухудшению очистки. Было показано, что в условиях высоких электрических полей необходимо учитывать ион- и электрон-молекулярные реакции и диссоциативную рекомбинацию, которые влияют на наработку N2(A3Σ). Возбужденная молекула азота  является в рассматриваемых условиях эксперимента лучшим компонентом для разрушения тяжелых циклических углеводородов. По этой причине стримерный тип разряда является достаточно хорошим для конверсии  тяжелых углеводородов.

Литература

Nair S.A., Yan K., Pemen A.J.M.  e.a., Ind. Eng. Chem. Res., 2005, 44, 1734.

Bityurin V.A., Filimonova E.A., Naidis G.V.,  In  Proc. 18 ISPC, Kyoto, Japan, 2007, 152.