тлеющий разряд атмосферного давления в воздухе в трехэлектродной конфигурации

В.И. Архипенко, Т. Каллегари*, Л. Питчфорд*, Е.А. Сафронов, Л.В. Симончик

ИФ НАН Беларуси, Минск, Беларусь, e-mail: simon@imaph.bas-net.by
*LAPLACE CNRS, Toulouse, France

Плазма атмосферного давления в воздухе имеет широкий спектр практических применений: очистка воздуха от токсичных примесей, сжигание отходов, контроль аэродинамических характеристик пограничного слоя, стерилизация и обеззараживание поверхностей и т.д. В последнее время много сообщается о стационарных слаботочных тлеющих разрядах в атмосферном воздухе при наличии потока воздуха и без него [1–3].

В настоящей работе продемонстрирована возможность создания объемного несамостоятельного тлеющего разряда атмосферного давления (ТРАД) в открытом воздухе с помощью самостоятельного нормального ТРАД постоянного тока в гелии в трехэлектродной конфигурации [4]. Самостоятельный нормальный ТРАД зажигался в герметичной камере между двумя электродами, расположенными на расстоянии 1-2 мм, и поддерживался при токе около 200 мА. Слабо закругленный вольфрамовый катод (8 мм в диаметре) является подвижным и позволяет установить необходимое межэлектродное расстояние. В качестве анода использовалась медная пластина (1 мм толщиной) с отверстием 2 мм в центре.  Рабочий газ гелий с расходом 1 л/мин при атмосферном давлении подавался в камеру. Выход газа осуществлялся через отверстие в аноде. Самостоятельный тлеющий разряд служил в качестве “плазменного катода” для основного несамостоятельного разряда, который зажигался в открытом воздухе при прикладывании напряжения между анодной пластиной и третьим электродом, расположенным на расстоянии в нескольких сантиметров. Предварительные результаты исследований этого разряда представлены в [5].

Исследованы условия перехода от разряда в гелии к разряду в воздухе. Показано, что плавный переход между разрядами происходит только при малых (менее 5 мм) расстояниях между “плазменным катодом” и третьим электродом. Этот переход является скачкообразным при больших промежутках и происходит при токах в несколько миллиампер.

Несамостоятельный ТРАД в воздухе имеет контрагированный вид при малых промежутках (менее 10 мм). Если межэлектродное расстояние увеличивать (поддерживая ток разряда на уровне 300 мА), то наблюдаются одновременно две формы разряда в одном разрядном промежутке: диффузная и контрагированная. Приведены распределения газовой температуры. В диффузной части она составляет примерно 2000 К, что примерно в два раза ниже, чем в контрагированной. Вероятно, плотности тока в этих областях также различны. Также представлены пространственные распределения потенциала несамостоятельного разряда. Появление диффузной области разряда наряду с контрагированной при атмосферном давлении, на наш взгляд, является весьма необычным результатом.

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ-CNRS (грант Ф07Ф-002).

Литература

Gadri R.B., Roth J.R., Montie T.C. et al. Surface and Coating Technol., 2000, 131, 528.

O. Goossens, T. Callebaut, Y. Akishev et al. IEEE Trans. Plasma Sci., 2002, 30, 176.

Machala Z., Marode E., Laux C.O. and Kruger C.H. J. Adv. Oxid. Technol., 2004, 7, 133.

Архипенко В.И. Каллегари Т. Питчфорд Л. и др. Тезисы докладов на XXXIV Межд. (Звенигородской) конф. по физике плазмы и УТС, 2007, с.213

Arkhipenko V.I., Callegari Тh., Pitchford L. et al. Proc. XXVIII Intern. Conf. on Phenom. in Ionized Gases, Prague, Czech Republic, 15-20 July 2007, 3P10-24