О возможности восстановления пространственного спектра микро-турбулентности с помощью радиальной корреляционной рефлектометрии

Гусаков Е.З., Косолапова Н.В., *Эрро С.

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
*Университет А. Пуанкаре, Нанси, Франция

С начала 90-х годов прошлого века рефлектометрия привлекает внимание исследователей, как не возмущающий плазму метод диагностики микро-турбулентности в токамаках. В простейшей одночастотной постановке эксперимента речь идёт об определении частотного спектра турбулентности и её уровня. С целью определения спектра турбулентности по волновым числам, или хотя бы их корреляционной длины, была предложена более сложная радиальная корреляционная рефлектометрия (РКР), использующая одновременное зондирование плазмы на двух частотах и последующий анализ результатов с помощью  корреляционного подхода [1]. Интерпретация результатов в этой методике основана на предположении о её высокой локальности и аналогична используемой в корреляционной зондовой методике, отождествляющей кросскорреляционную функцию (ККФ) сигналов и турбулентности.  Вместе с тем, согласно результатам численных расчётов [2], [3], предположение о том, что РКР ККФ ведет себя подобно ККФ турбулентности, не верно, тем не менее, как показано в настоящей работе, при этом все еще возможно восстановление спектра турбулентности по данным РКР. С этой целью было проведено всесторонний анализ флуктуационной рефлектометрии в одномерной модели, включая исследование вопроса о насыщении сингулярности эффективности рассеяния и выводе выражения для РКР ККФ.

Несмотря на длительное развитие теории флуктуационной рефлектометрии еще не решён в рамках одномерной модели вопрос о насыщении сингулярности в зависимости эффективности брэгговского рассеяния от волнового числа флуктуаций, обнаруженной ещё в [1,4]. Хотя насыщение этой сингулярности для случая синусоидальной флуктуации продемонстрировано при двумерном анализе [5] при волновом числе, равном обратному размеру системы, однако соответствующие формулы громоздки и не допускают простого предельного перехода к одномерному случаю. В то же время, как представляется, такая модификация флуктуационной рефлектометрии, как радиальная корреляционная рефлектометрия, с физической точки зрения одномерна и было бы желательно разработать адекватную ей в максимальной степени упрощённую теоретическую модель, что невозможно без решения задачи о насыщении сингулярности.

В данной работе изложена одномерная теория флуктуационной рефлектометрии, независимыми методами показано насыщение сингулярности эффективности рассеяния при малых волновых числах  и выведена общая формула, описывающая эффективность рассеяния. Эта формула использована при получении выражения для РКР ККФ В работе предложен метод восстановления спектров флуктуаций плотности плазмы, на основе которого разработан код, рассчитывающий эффективность рассеяния, кросскорреляционную функцию сигналов и восстанавливающий спектр флуктуаций плотности плазмы.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 06-02-17212 и 07-02-92162-CNRS.

Литература

N.Bretz, 1992 Physical Fluids B4(8) 2414

H.Hutchinson, 1992 PPCF 34 1225

G.Leclert, S.Heraux, E.Z.Gusakov, A.Yu.Popov, I.Boucher, L.Vermate, 2006 PPCF 48 1389

B.B.Afeyan, A.E.Chou, B.I.Cohen, 1994 PPCF 37 315

E.Z.Gusakov, M.A.Tyntarev, 1997 Fusion Engineering and Design 34-35 501-505