Изменения коротковолновой турбулентности плазмы в стеллараторе Л-2М при изменении режима ЭЦР нагрева

Г.М. Батанов, Л.В. Колик, А.Е. Петров, А.А. Пшеничников, К.А. Сарксян, Н.Н. Скворцова, Н.К. Харчев

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, e-mail: batanov@fpl.gpi.ru

В последнее время для объяснения аномального переноса в тороидальных системах рассматривается коротковолновая турбулентность, вызванная ETG неустойчивостью (см. например, [1-3]). На стеллараторах Л-2М и LHD коротковолновая турбулентность (k(((тете/(е~0,1-0,2) была зарегистрирована с помощью брэгговского рассеяния излучения гиротрона на первой и второй гармониках [4,5]. Возбуждение коротковолновой турбулентности (k((те/(е~0,3-0,4) в плазме токамака ФТ-2 было изучено методом усиленного рассеяния [6].

В настоящем докладе представлены результаты изучения изменений коротковолновой турбулентности, измеренной брэгговским рассеянием второй гармоники гиротрона (k((40 см-1, k((тe/(е(0,2) и длинноволновых флуктуаций плазмы, измеренных малоугловым рассеянием на первой гармонике гиротрона  (k((1(1,5 см-1, k((тi/(i(0,1).  Измерения проводились .при увеличении мощности ЭЦР нагрева от 100 до 200 кВт и при ограничении поперечника плазменного шнура с помощью секторного лимитера.

Было установлено, что Фурье-спектры рассеянного излучения как при брэгговском, так и при малоугловом рассеянии представляют собой экспоненциально спадающие спектры в интервале частот от 5 кГц до 1 МГц, на непрерывном фоне которых видны слабовыраженные широкие полосы. Двукратное увеличение мощности ЭЦР нагрева вызывает увеличение спектральной плотности шумов в 1,5(2 раза во всем интервале регистрируемых частот. При этом зарегистрировано и увеличение температуры электронов в 1,5 раза в области, из которой принимается брэгговское рассеяние. Введение в плазму секторного лимитера на глубину до 2 см ведет, с одной стороны, к уменьшению температуры электронов примерно в 1,5 раза, а с другой к возрастанию спектральной плотности шумов в 1,5(2 раза в интервале частот 10-150 кГц, как  для k((40 см-1 , так и  k((1(1,5 см-1. В  спектрах брэгговского рассеяния (k((40 см-1) было обнаружено увеличение интенсивности отдельных спектральных полос, выделяющихся на фоне экспоненциально спадающего спектра, из области, расположенной ближе к центру шнура r/а = 0,3(0,4 по сравнению со спектрами из области r/а = 0,5(0,6. Спектры малоуглового рассеяния  (k((1(1,5 см-1)  аналогичны спектрам брэгговского рассеяния из области r/а = 0,3(0,4.  Оценки показали, что при r/a( 0,3(0,6 в Л-2М выполнены условия для развития ETG неустойчивости. Можно предположить, что наблюдение изменений температуры электронов и спектральной интенсивности коротковолновой турбулентности с изменением мощности ЭЦР нагрева и пристеночных условий свидетельствуют о существовании взаимосвязи процессов переноса и коротковолновой турбулентности.

Литература

Jenko F., Dorland W., Hammet G.W. Phys. Plasma. 2001.8. 4096

Li J., Kishimoto Y. Phys. Plasmas. 2004. 11. 1493.

Ronch C.M. et al. Plasma Phys. Control. Fusion. 2005. 47. B323.

Батанов Г.М., Колик Л.В., Петров А.Е. и др. ФП 2003. 29. 395.

Батанов Г.М., Колик Л.В., Петелин М.И. и др. ФП 2003. 29. 1099.

Gurchenko A.D., Gusakov E.Z., Altukhov A.B. et al. Nucl. Fusion. 47. 245.