Статистическая обработка флуктуационных потоков в перефирийной области плазмы

В.В. Саенко, К.А. Сарксян, Н.Н. Скворцова

Институт общей физики им. А.М. Прохорова, Москва, Россия, saenkoslava@mail.ru

Описывается алгоритм статистической обработки результатов измерений флуктуационных потоков. Характерной особенностью флуктуационных потоков является наличие у плотности вероятности амплитуды тяжелых хвостов и обостренных вершин. Применение распределений Гаусса, Лоренца или каких-либо других распределений, обладающих конечной дисперсией, для описания этих распределений, не приводит к положительным результатам [1]. В работе для описания получаемых распределений применены дробно-устойчивые (ДУ) распределения.

ДУ распределения [2] это четырех параметрический класс распределений, плотность которого определяется выражением

,

где  и  плотности устойчивого и одностороннего устойчивого распределения с характеристическими показателями  и , соответственно.  Параметры ДУ распределения оценивались статистически по экспериментальным данным с помощью алгоритма, описанного в работе [3].

Измерения проводились на установке Л-2М в плазме, с плотностью , центральная температура электронов кэВ, в качестве рабочего газа использовался водород. В краевой плазме на радиусе  ( – радиус сепаратрисы) плотность , электронная температура близка к  эВ, относительный уровень флуктуаций плотности во внешних областях плазмы , а во внутренних .

На рис. 1 построено ДУ распределение для параметров, оцененных по исследуемому сигналу. Для приведенного выстрела были получены следующие параметры , , ,. Из рисунка хорошо видно, что ДУ распределение хорошо описывает флуктуационные потоки. В докладе будут приведены алгоритм обработки сигнала и оценки параметров, а также результаты применения этих алгоритмов для разрядов при различных режимах.

Работа выполнена при поддержке фонда CRDF, Министерства образования РФ (проект № РНП.2.2.2.3.3560), грантов РФФИ (проекты № 07-01-00517, 07-02-00455).

Литература

Г. М. Батанов, В. Е. Бенинг, В. Ю. Королев и др. Физика плазмы, 2002, т. 28, стр. 128

V. E. Bening, et al. Fractionally stable distributions in: Stochastic Models of Plasma Turbulence, V. Yu. Korolev and N. N. Skvortsova (Eds.), VSP, Utrecht, 2006, pp. 175.

V. E. Bening, V. Yu. Korolev, et al. J. Math. Sci., 2004, v. 123, No. 1, pp. 3722.

# Text boxes

Рис. 1. Описание флуктуационных потоков ДУ распределениями. Точки – экспериментальная плотность, кривая – ДУ распределение