Новая диагностика профиля плотности плазмы вблизи краевого транспортного барьера по измерениям радиального профиля интенсивности линии Нα

Г.С. Воронов

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН. Москва. Россия. voronov@fpl.gpi.ru

Диагностика основана на использовании известного свойства атома водорода - постоянства отношения скорости ионизации  Si к скорости возбуждения Sv линии Нα в

широком диапазоне  Те и ne  (1). Интенсивность линии Нα связана с плотностью атомов водорода NH : Нα = ne NH Sv    (2). Радиальный профиль NH определяется скоростью поступления атомов в плазму V и скоростью ионизации Si :   (3). Из (2) и (3), учитывая (1) можно исключить NH  и получить соотношение, свяэывающее радиальные профили ne и Нα:  (4). Здесь использована нормировка на среднюю плотность, известную из других измерений . Скорость ионизации Si постоянна в диапазоне Те=30 – 1000 эВ:     Si=(0.25±0.05)10-7 см3 с-1 = const [1].При исследовании ЭЦР нагрева плазмы в стеллараторе Л-2М обнаружен Н-режим удержания плазмы с

образованием краевого транспортного барьера [2]. Для подробного исследования области плазмы вблизи барьера на основе монохроматора ВМС-1 и диодной матрицы создан комплекс спектральной аппаратуры с очень высоким пространственным разрешением – 0.2 мм/пиксель[3]. Радиальный профиль интенсивности линии Нα восстанавливался из измерений хордовой яркости с помощью преобразования Абеля с регуляризацией по Тихонову [4].Обработка по изложенной выше методике большого объема экспериментального материала показала, что благодаря большому отношению сигнал/шум для линии Нα  удается сохранить высокое пространственное разрешение после процедуры "абелизации".На Рис. 1 показаны профили ne(r)  при двух значениях мощности нагрева –близкой к пороговой мощности образования краевого транспортного барьера (Р~100 kW) и значительно большей (P~200 kW). Виден ряд существенных изменений, детально воспроизводящихся от выстрела к выстрелу: с увеличением мощности нагрева градиент  ne(r) на краю существенно возрастает; плоское распределение ne(r) сменяется "полым" с максимумом плотности на краю плазмы; возникает минимум плотности в районе r~10 см. Положение минимума коррелирует с положением острова, где угол прокручивания i=0.5.

Литература:

G.S.Voronov // ADNDT 65,  (1997) 1-35

G.S.Voronov et al. // PPCF 48, (2006) A303-A308

Г.С.Воронов, Е.В.Воронова // доклад 9.2 на конференции ДВП-12 (2007)

Тихонов А.Н., Арсенин В.Я. "Методы решения некорректных задач" М. Наука 1979