Критериальное обобщение интегральных характеристик турбулентного плазмотрона

О.А. Синкевич, *А.Г. Хачатурова, *С.Е. Чикунов

Московский энергетический институт (технический университет), Москва, Россия, 
     oleg.sinkevich@itf.mpei.ac.ru
*Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия

Электродуговые течения характеризуются интенсивным внутренним тепловыделением и сильной переменностью электро- и теплофизических свойств, что порождает существенные проблемы при использовании теории подобия для обобщения основных характеристик – коэффициента сопротивления трения и числа Стэнтона (Нуссельта) в зависимости от критериев Рейнольдса или Пекле. В работе [1] был предложен метод эквивалентных свойств, позволяющий корректно обосновать выбор масштабных значений вязкости и плотности для определения числа Рейнольдса и коэффициента трения в условиях, когда теплофизические свойства меняются по сечению канала плазмотрона на один-два порядка. Тестирование метода, проведённое с использованием имеющихся экспериментальных данных, показало его высокую эффективность. В частности, было проведено критериальное обобщение экспериментальных результатов по гидравлической характеристике и зависимости напряженности электрического поля от тока. В качестве критерия перехода от ламинарного режима к турбулентному было предложено эквивалентное число Рейнольдса, критическое значение которого оказалось равным 2000. Построена пограничная кривая, разделяющая области существования ламинарных и турбулентных режимов течения плазмы в длинном канале плазмотрона, обнаружено наличие двойной смены режима течения при увеличении джоулева нагрева.

Предложенная в [1] методика обобщения гидравлической и электрической характеристик основывалась на модели ламинарного течения плазмы в длинном канале плазмотрона. В настоящей работе метод эквивалентных свойств распространяется на турбулентный режим течения газа в условиях электрической дуги. Проводится численный расчёт турбулентного течения плазмы с использованием двухпараметрической низкорейнольдсовской модели турбулентности. Осуществляется критериальное обобщение рабочих характеристик течения (гидравлической, тепловой и электрической) в зависимости от эквивалентных чисел Рейнольдса и Пекле. Особое внимание уделяется исследованию двойного перехода режима течения, когда, при постоянном расходе плазмообразующего газа, течение с ростом джоулева тепловыделения сначала переходит из турбулентного режима в ламинарный, а затем, при дальнейшем росте электрического тока, происходит турбулизация течения.

Показано, что метод эквивалентных свойств позволяет вместо течения реальной среды с переменными свойствами использовать течение эквивалентной жидкости с постоянными по сечению канала эквивалентными свойствами (вязкостью, плотностью, теплопроводностью). Благодаря этому свойству метода предложена инженерная методика расчета турбулентного плазмотрона, основанная на применении алгебраической модели турбулентности для эквивалентной жидкости.

Литература.

O. Sinkevich, S. Chikunov. The scaling problem and the laminar-turbulent transition criterion for the plasma flow in the long plasmatron channel // Proc. XXVIII Int. Conf. on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG), July 15-20, 2007, Prague, Czech Republic, pp. 561-564.