ВЫСОКОВОЛЬтНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ РАЗРЯД ПО ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ (ВВИРПВ) ПРИ НАЛИЧИИ В ВОЗДУХЕ УГЛЕВОДОРОДОВ

А.М. Анпилов, Э.М. Бархударов, И.А. Коссый, Н.И. Малых

Институт Общей Физики им. А.М. Прохорова РАН, e-mail: Kossyi@fpl.gpi.ru

Исследование (ВВИРПВ) представляет интерес для физики низкотемпературной плазмы, решения ряда прикладных задач: атмосферный разряд у поверхности земли в местах значительного выброса метана, очистка воздуха от органических загрязнений, поверхности воды от нефтяных пленок, поджиг горючих смесей др.

(ВВИРПВ) является поставщиком в прилегающий к воде газовый слой химически активных атомов водорода, кислорода и радикалов. Это может, в частности, заметным образом уменьшить индукционное время возгорания и понизить его температурную границу. Следует так же учесть одновременной активирующее действие на газовую смесь УФ излучения разряда.

В работе представлены результаты исследований влияния углеводородов на основные параметры разряда: вольтамперные (ВА) характеристики, скорость распространения лидера по поверхности воды, концентрация и температура электронов, спектральный состав излучения, условия поджига смеси воздух-метан, кислород-метан.

Схема разрядной ячейки приведена на рис.1.

Рис.1.

1- Кварцевая трубка D =30мм и L= 100м, 2- Торцевые плексигласовые фланцы, 3- Положительный электрод (медный изолированный провод D=1mm), 4- Отрицательный электрод (стержень из нержавеющей стали D=4mm),     5- Металлический флажок (для получения завершенного разряда), 6- Уровень воды, 7- Отверстие для заливки воды и напуска газа..

Эксперименты проводились в условиях, близких к [1,2]. Конфигурация разрядной ячейки позволяла создавать над поверхностью воды газовую полость объемом V≤30мл.

Полученные результаты:

- При концентрации метана в воздухе ≤20%, качественно не меняются (В-А) характеристики разряда; уменьшается скорость распространения лидера; практически не меняется интенсивность и ширина водородных линий Hα и Нβ (концентрация и температура электронов , ); значительно снижается интенсивность линий атомарного кислорода, азота и их ионов; появляется молекулярная полоса CN

- Получена картина возгорания смеси О2 с СН4, определено время индукции.

- При помощи СВЧ (8мм) зондирования определено время релаксации ионизованной области разряда.

Работа поддержана программой фундаментальных исследований ОФН  РАН “Физика атмосферы: электрические процессы, радиофизические методы исследований”.

Литература

А.М. Анпилов, Э.М. Бархударов, В.А. Копьев, И.А. Коссый. Физика Плазмы 2006, т.32, 11, с.1048-1052.

A.M. Anpilov, E.M. Barkhudarov, V.A. Kop’ev, I.A. Kossyi. High-voltage pulsed discharge along the water surface. Electric and spectral characteristics XXVII ICPIG 2007, Prague, 3P10-56, p121.