Инициирование перспективных ядерных реакций синтеза в лазерной пикосекундной плазме

В.С. Беляев, В.И. Виноградов, А.П. Матафонов, С.М. Рыбаков, *В.П. Крайнов, **В.С. Лисица, ***В.П. Андрианов, ***Г.Н. Игнатьев, ****В.С. Бушуев, ****А.И. Громов, ****А.С. Русецкий, ****В.А. Дравин

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, Королев, Россия,
     matafonov@mtu-net.ru
*Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия.
**Институт ядерного синтеза Российского научного центра “Курчатовский
     институт”, Москва, Россия.
***Научно-исследовательский институт импульсной техники, Москва, Россия.
****Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, Россия.

В докладе представлены результаты экспериментальных исследований по инициированию перспективных ядерных реакций синтеза 6Li(d,()4He, 3He(d,p)4He, 11B(p,3(), 7Li(p,()4He наряду со стандартной реакцией D(d,n)3He в лазерной пикосекундной плазме при интенсивности лазерного излучения 2(1018 Вт/см2. Результаты экспериментов показали, что при указанной интенсивности выход перспективных ядерных реакций синтеза составил 2(103 ( 105 на один лазерный импульс.

Теоретически рассчитанные выходы данных реакций синтеза с использованием модели пучок-мишень находятся в разумном соответствии с экспериментальными результатами.

Впервые экспериментально продемонстрирована возможность инициирования перспективных ядерных реакций синтеза 6Li(d,()4He, 3He(d,p)4He, 11B(p,3(), 7Li(p,()4He в пикосекундной лазерной плазме при интенсивности лазерного излучения на уровне 1018 Вт/см2. Принципиальная важность такого результата связана с тем, что из более ранних теоретических оценок возможности инициирования данных реакций синтеза в лазерной плазме следовало, что требуемая интенсивность должна превышать значение 1019 Вт/см2 [1] и, следовательно, такие реакции могли бы исследоваться только с использованием крупных лазерных установок с мощностью в диапазоне 100 ТВт ( 1 ПВт. Количество таких установок крайне ограничено (не более 10 [2]), и они расположены в крупных лазерных центрах, таких как Резерфордовская лаборатория (Великобритания), Институт ядерной инженерии (Япония), Институт прикладной физики (Нижний Новгород) и т.д. Количество же лазерных установок 1 ( 10 ТВт мощности, обеспечивающих интенсивность в диапазоне 1018 ( 1019 Вт/см2, значительно больше, они расположены в научных и учебных институтах (университетах). Поэтому результаты наших экспериментов по инициированию перспективных термоядерных реакций открывают новые возможности для исследований в области ядерной физики на этих установках.

Работа выполнена при поддержке МНТЦ (проект 2917) и РФФИ (гранты 08-02-00294, 08-02-13553, 08-02-00435, 07-02-12060, 07-02-00080 и 05-08-18167), а также гранта НШ-2457.2008.2 Президента РФ для гос. поддержки ведущих научных школ РФ.

Литература

Быченков В.Ю., Тихончук В.Т., Толоконников С.В., ЖЭТФ, 1999, 115, 2080.

Беляев В.С., Крайнов В.П., Лисица В.С., Матафонов А.П., УФН, 2008, 178, 823.