Экспериментальное изучение распределения вещества в плотном керне и токопроводящей короне при электрическом взрыве проволочки в вакууме

*Ткаченко С.И., Романова В.М., Мингалеев А.Р., Тер-Оганесьян А.Е., Шелковенко Т.А., Пикуз С.А.

ФИАН Москва, 119991, Россия,
*МФТИ, Долгопрудный, Московская обл., Россия

В широком диапазоне начальных условий проведены эксперименты по электрическому взрыву проволочек микронных размеров при амплитуде тока до 10 кА и скорости его нарастания до dI/dt ~ 50 А/нс. Эксперименты выполнены на установке со следующими параметрами: емкость накопителя C = 0.1 мкФ, максимальное зарядное наряжение Umax = 35 кВ, индуктивность разрядной цепи L = 340 нГн при длине межэлектродного промежутка l = 12 мм. Оптические теневые и шлирен изображения канала разряда получены с помощью лазерного зондирования (YAG:Nd+3 лазер с преобразованием частоты излучения во вторую гармонику - ( = 532 нм, длительность импульса - 10 нс, энергия - 0.03 Дж). Шлирен-изображения, полученные по классической схеме «с ножом», позволили судить о знаке градиента показателя преломления исследуемого объекта и сделать некоторые выводы о состоянии вещества в канале разряда. Для построения изображения взрывающейся проволочки использовалась также четырехкадровая микроканальная камера с длительностью экспозиции 5 нс и временем между кадрами 10 нс с максимумом чувствительности в ультрафиолетовом диапазоне (энергия квантов > 10 эВ). Изображение объекта строилось с увеличением 1:2 при помощи обскур диаметром – 400 или 200 мкм. Впервые получено в канале разряда изображение редкой (ne << 1018 см-3) светящейся в УФ диапазоне плазмы, в этой области наблюдалось развитие неустойчивостей с модой m = 0.

Работа частично поддержана грантами РФФИ 08-02-00993, 08-08-00688 субконтрактом 41843-7078 с Корнельским университетом.