Спектры ионов вольфрама в области энергий квантов 1 – 2 кэВ при имплозии вольфрамовых сборок на установке «Ангара –5 –1»

В.В. Александров, И.А. Барыков, Г.С. Волков, *И.Ю. Вичев, Е.В. Грабовский, А.Н. Грибов, А.Н. Грицук, В.И. Зайцев, С.Ф. Медовщиков, К.Н. Митрофанов, *В.Г. Новиков, Г.М. Олейник, М.В. Федулов

ГНЦ РФ Троицкий институт инновационных и термоядерных исследовании, г. Троицк
     Моск. обл., Россия, e-mail: volkov@triniti.ru
*Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва, Россия,
     e-mail: vichevilya@keldysh.ru

Приведены результаты исследования линейчатого излучения плазмы z - пинчей, полученных при сжатии многопроволочных лайнеров из вольфрамовых проволочек  током  2 - 4 МА на установке Ангара–5–1. Спектр излучения в диапазоне энергии квантов 1 – 3 кэВ регистрировался кристаллическим спектрографом с детектором на основе открытой ПЗС линейки. Эксперименты проводились с лайнерами из многопроволочных вольфрамовых сборок различной геометрии: цилиндрические, конические и квазисферические сборки. Зарегистрировано линейчатое излучение вольфрама  в двух спектральных интервалах  в районе 6.4 и 7.4Å. В случае сжатия конусных сборок  с вершиной конуса в прикатодной области,  получена наибольшая интенсивность излучения в приведенных спектральных интервалах.  Измерения пространственных и временных характеристик мягкого рентгеновского излучения позволяют связать указанный эффект с увеличением удельного энерговклада в прикатодной области пинча. Расчеты показывают, что полученные спектры соответствуют излучению плазмы ионов вольфрама с высокой кратностью ионизации (W+40-W+46) при электронной плотности ~1021см-3 и электронной температуре ~ 400-700эВ.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, гранты РФФИ:  07-02-13532 офи_ц  и 08-02-00317а.