Переход в Н-моду, инициированный потерями быстрых ионов, 
в плазме ВЧ разряда в торсатроне «Ураган-3М»

А.A. Белецкий, П.Я. Бурченко, Е.Д. Волков, Л.И. Григорьева, Н.В. Заманов, А.Е. Кулага, Д.В. Курило, Ю.С. Лавренович, А.В. Лозин, Ю.К. Миронов, В.С. Романов, А.С. Славный, Е.Л. Сороковой, Э.Л. Сороковой, С.А. Цыбенко, В.В. Чечкин

Институт физики плазмы ННЦ ХФТИ, Харьков, Украина,
   e-mail: chechkin@ipp.kharkov.ua

В торсатроне «Ураган-3М» с открытым естественным винтовым дивертором (У-3М; l/m = 3/9, R0 = 100 cм, ( 12 см, (() ( 0,3, В( = 0,7 Т) плазма создаётся и нагревается ВЧ полями в области частот ( ≲ (сi. В результате нагрева в плазме устанавливается 2-температурное распределение ионов по поперечным энергиям при наличии малой группы сверхтепловых ионов (СТИ). При фиксированной частоте количество ионов с более высокой температурой и СТИ (общее название: «быстрые ионы», БИ) имеет резонансную зависимость от магнитного поля и плотности плазмы и растёт с ВЧ мощностью. С ростом количества БИ растёт и их выход в дивертор, который происходит преимущественно на стороне ионного дрейфа В((В, указывая тем самым на существенное влияние на потери БИ их запирания на неоднородностях магнитного поля [1,2]. При достаточно большой мощности нагрева наблюдается спонтанный переход в Н-подобную моду удержания [3]. Этот переход связан с жёсткой бифуркацией поля Еr на границе плазмы к более отрицательному значению и соответственно усилением шира Еr. В работе [3] было предположено, что переход инициируется орбитальными потерями ионов в соответствии с механизмом, предложенным в [4].

В представляемом докладе исследуется связь между потерями БИ и Н-переходом. Переходу всегда предшествует кратковременный повышенный выброс БИ в дивертор. Этот выброс в силу его резонансного характера привязан к определённой плотности = , и  бифуркация Еr также происходит при плотности, близкой к . На начальной стадии ВЧ разряда, когда плотность растёт во времени, состояние с Н-модой завершается обратным бифуркационным переходом в L-подобный режим при некоторой плотности > (гистерезис) с повышением уровня флуктуаций и началом стадии спада плотности. Величина  уменьшается с уменьшением ВЧ мощности и становится близкой к при некотором пороговом значении мощности, когда состояние с Н-модой не появляется. Соответственно имеется пороговая амплитуда выброса БИ в дивертор, однако выброс БИ сам по себе существует и при мощности, меньшей пороговой. Таким образом, в причинной связи между повышенными потерями БИ и Н-переходом первичным эффектом являются потери БИ. Тем самым получено подтверждение изложенной в работе [3] гипотезы о том, что наблюдаемый в торсатроне У-3М переход в Н-моду удержания инициируется потерями БИ. К рассмотренному в [4] механизму потерь ионов, запертых на тороидальных неоднородностях магнитного поля, следует также добавить присущие стеллараторам потери, вызванные радиальным дрейфом орбит локально-запертых ионов [5].

Литература

V. V. Chechkin et al., Nucl. Fusion, 2002 42 192.

V. V. Chechkin et al., Plasma Devices and Operations, 2008 16 299.

V. V. Chechkin et al. Plasma Phys. Control. Fusion, 2006 48 A241.

K. S. Shaing and E. C. Crume, Jr., Phys. Rev. Lett., 1989 63 2369.

K. S. Shaing, Phys. Rev. Lett., 1996 76 4364.