Об эффективности и скэйлинге  мощности ядерного синтеза в схемах с инерционным электрoстатическим удержанием.

Kуриленков Ю.K., *Гуськов С.Ю., Тараканов В.П.

Объединенный институт высоких температур РАН  yukurilenkov@rambler.ru
*Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН guskov@fci.lebedev.ru

Представлен краткий обзор последних работ по инерционному электростатическому удержанию и синтезу, идея которых восходит к известной схеме, предложенной О.Лаврентьевым [1]. Обсуждаются возможности увеличения плотности мощности ядерного синтеза и её скэйлинг при уменьшении размеров установок и увеличении глубин потенциальных ям, а также способы увеличения коэффициента усиления Q [2]. Более детально имеющиеся результаты сопоставляются с данными по электростатическому удержанию и синтезу в наносекундном вакуумном разряде  [3]. Показано, что в экспериментах c разрядом образующийся в межэлектродном пространстве виртуальный катод (ВК), ускоряющий и увлекающий в своей динамике ионы анодной плазмы, может отвечать и за наблюдавшиеся пульсирующие режимы реакции ядерного DD горения в межэлектродной среде. Этот эффект является  аналогом так называемых периодически осциллирующих плазменных сфер (ПОПС) [2], действие которых, в свою очередь,  представляет собой частный режим наносекундного разряда, когда время восстановления потенциальной ямы в разряде оказывается много меньше длительности приложенного импульса напряжения [3]. Отметим, что в разряде с миниатюрными электродами (диаметр ~ 0,5 см) уже на данном этапе работы мы имеем дело с глубинами потенциальных ям порядка десятков киловольт, размером ВК в доли сантиметра и частотами зафиксированных колебаний ионов в десятки МГц (порядок частоты пульсаций нейтронного выхода) [3]. Таким образом, реализуемые плотности мощности ядерного синтеза (~1/r4) в миниатюрном наносекундном разряде на порядки величин превышают значения, полученные в имеющихся на сегодняшний день экспериментах с ПОПС [2]. Однако малый объём плазмы (~ r2- r3) ограничивает полный нейтронный выход реакции DD горения на уровне ~105 -107/4( (за импульс в 50 наносекунд на ( 1 Дж введённой энергии). Представлены результаты дальнейшего моделирования динамики электронов и ионов в разряде методом частиц (PIC), включающие и моделирование выхода DD нейтронов во времени.

Литература

- О.Lavrent’ev.Ukr.Phys.Journ. 1963 V.8 P.440; B.D.Bondarenko. Usp. Phys. Nauk 171(2001)886.

- R. A. Nebel et al Phys. Plasmas 2005 V.12 012701; J.Park, R.Nebel et al Phys. Plasmas 2005 V. 12   056315.

- Yu.K. Kurilenkov et al. J.Phys.A:Math&General 39 (2006) 4375; Yu.K. Kurilenkov , V.P.Tarakahov, S.Yu.Gus’kov et al. J.Phys. A: Math &Theor 42 (2009) 214041.