О МЕХАНИЗМЕ ПРИТЯЖЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ МАКРОЧАСТИЦ В ПЫЛЕВОЙ ПЛАЗМЕ

Р.З. Шайхитдинов, *В.М. Шибков, М.Х. Харрасов

Башкирский государственный университет, г. Уфа, Россия, plasma@bsu.bashedu.ru
*Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия,
     shibkov@phys.msu.ru

Одной из главных особенностей пылевой плазмы является существование сил притяжения между частицами, приводящие к формированию упорядоченных структур – плазменно-пылевых кристаллов. К настоящему времени предложено относительно много различных по своему проявлению механизмов сил притяжения, большинство из которых  довольно подробно описывается в работах [1, 2 и др.].

В данной работе предлагается новый механизм притяжения, обусловленный взаимодействием магнитных полей, возникающих вследствие дрейфа ионов в слое объемного заряда вокруг пылинок под действием электрического поля [3], что одновременно объясняет поворот пластины и азимутальное вращение плазменно-пылевой структуры в аксиальном магнитном поле [3, 4].

Рассмотрим две одинаковые макрочастицы радиуса r0, находящиеся на расстоянии r друг от друга и окруженные слоем пространственного заряда радиуса λf. В слое ионы дрейфуют по направлению электрического поля напряженностью E, образуя электрический ток плотностью j. При упрощающих предположениях, что электрическое поле однородно, концентрации ионов в слое и на границе с невозмущенной плазмой одинаковы, сила взаимодействия этих макрочастиц . При рассмотрении только парного взаимодействия эта сила примерно на 3 порядка меньше силы теневого притяжения [5]. Однако в присутствии совокупности макрочастиц суммарная сила притяжения , как это можно показать, увеличивается прямо пропорционально их количеству.

Пусть одну макрочастицу окружает совокупность пылинок, которые располагаются на поверхностях сфер с общим центром и радиусами , где n=1, 2, 3 и т.д. Тогда число пылинок, находящихся на поверхности каждой из сфер . Отсюда следует, что по мере удаления от этой макрочастицы уменьшение силы взаимодействия компенсируется увеличением количества притягивающихся пылевых частиц, и суммарная сила . Как видно, эта сила имеет коллективный характер притяжения, т.е. становится значительной в присутствии многих частиц. Качественный анализ показывает, что в предоставленной самой себе системе пылинки будут стремиться к упорядоченности, выстраиваясь в цепочки, которые, в свою очередь, будут притягиваться друг к другу.

Литература

- Фортов В.Е., Храпак А.Г., Храпак С.А., Молотков В.И., Петров О.Ф. // УФН. 2004. Т. 174, № 5. С. 495-544.

- Цытович В.Н. // УФН. 2007. Т.177, №4. С.427-472.

- Шайхитдинов Р.З. // Диссертация д.ф.-м.н. 2007.

- Шайхитдинов Р.З. // ДАН. 2007. Т.417, №5. С. 624-626.

- Игнатов А.М. // Физика плазмы. 2005. Т.31, №1. С.52-63.