ВЕРТИКАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ
И ВЛИЯНИЕ ПЕРЕХОДА В Н-МОДУ НА ПАРАМЕТРЫ ЭТИХ ПОТОКОВ
В ВИНТОВОМ ДИВЕРТОРЕ ТОРСАТРОНА «УРАГАН-3М»

Белецкий А.А., Бурченко П.Я., Волков Е.Д., Григорьева Л.И., Заманов Н.В., Кулага А.Е., Лозин А.В., Миронов Ю.К., Ожерельев Ф.И., Пашнев В.К., Романов В.С., Славный А.С., Сороковой Е.Л., Цыбенко С.А., Чечкин В.В.

Институт физики плазмы, Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт», Академическая ул.1, 61108 Харьков, Украина,
e-mail: chechkin@ipp.kharkov.ua

В торсатроне «Ураган-3М» (У-3М) с естественным винтовым дивертором (l = 3, m = 9, R0 =  1 м, ( 0,12 м, (()/2( ( 0,3, В( = 0,7 Т) в условиях ВЧ создания и нагрева плазмы ((≲(ci;     ≳ 1012 см, Тi ~ 300 эВ + сверхтепловой «хвост», Те(0) ~ 500 эВ) наблюдалась сильная вертикальная асимметрия плазменных диверторных потоков (ПДП), при которой больший амбиполярный ПДП выходил на стороне тороидального дрейфа ионов («ионная сторона»), а в соответствующем неамбиполярном потоке преобладали ионы. Было предположено, что асимметрия вызвана бесстолкновительными (недиффузионными) потерями заряженных частиц, запертых в тороидальных и винтовых неоднородностях магнитного поля. Справедливость такого объяснения подтвердилась результатами численного моделирования прямых потерь электронов и ионов, зависимостью степени асимметрии от содержания высокоэнергичных ионов в плазме и измерениями энергии ионов, выходящих в дивертор на ионной и противоположной («электронной») стороне.

Целью работы является экспериментальное выяснение того, какой вклад вносят потери электронов и ионов в вертикальную асимметрию ПДП в У-3М и как изменяются параметры плазмы в потоках при переходе в Н-подобную моду удержания. Для этого использовались наборы плоских ленгмюровских зондов и сеточных анализаторов энергии ионов, установленные в зазорах между винтовыми катушками в симметричных полоидальных сечениях тора У-3М в нескольких периодах винтового поля.

В результате обработки ВАХ зондов получены новые, дополнительные характеристики вертикальной асимметрии ПДП в У-3М. Обнаружено, что горячие электроны, которые выходят в ПДП на электронной стороне, вносят гораздо более весомый вклад в асимметрию, чем быстрые ионы, выходящие в дивертор преимущественно на ионной стороне.

При переходе в Н-подобную моду удержания наиболее существенные изменения испытывают ПДП с горячими электронами. Величина этих потоков и температура электронов в диверторных каналах на электронной стороне уменьшаются в несколько раз, при том, что плотность и температура электронов в объёме удержания возрастают, свидетельствуя о заметном улучшении удержания электронов. В то же время в  диверторных каналах на ионной стороне, где температура электронов невысока, величина ПДП при Н-переходе изменяется незначительно.

Для выяснения того, как изменяются потери ионов (в том числе и быстрых ионов) при Н-переходе, сравнивались распределения по энергии ионов, выходящих в ПДП как на ионной, так и на электронной стороне. В результате сделан вывод, что по сравнению с влиянием на потери электронов большого влияния на потери тепловых и сверхтепловых ионов переход не оказывает.