Изучение стадии ввода тока в сферических токамаках.

Токарев С.A., Азизов Э.А., Хайрутдинова Д.Р., Докука В.Н., Кутеев Б.В.*, Лукаш В.Э.*

ТРИНИТИ, г. Троицк, Московская обл., Россия
*РНЦ «Курчатовский институт», г. Москва, Россия

В сферических токамаках практически отсутствует место для размещения центрального солноида. Это связано с тем, что значительная область в центральной части токамака необходима для размещения обмоток тороидального поля. Таким образом, в общем случае возможность использования индуктивного способа ввода тока в плазму сферического токамака является крайне ограниченной, что делает задачу ввода тока без применения центрального соленоида в таких устройствах очень важной. В докладе приведены результаты исследования с помощью плазмофизического кода ДИНА сценариев ввода тока в плазму сферического токамака, на основе которого разрабатывается проект нейтронного источника ТИН. Рассматривается возможность использования комбинированного ввода тока, включающего в себя создание бутстреп тока совместно с высокочастотной генерацией токов увлечения.