НАБЛЮДЕНИЕ ФИЛАМЕНТОВ НА ТОКАМАКЕ ГЛОБУС-М МЕТОДОМ ДОППЛЕРОВСКОЙ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ

В.В. Буланин, *В.К. Гусев, *С.В. Крикунов, *Г.С. Курскиев, *М.М. Ларионов, *В.Б. Минаев, *М.И. Патров, А.В. Петров, *Ю.В. Петров, *Н.В. Сахаров, *С.Ю. Толстяков, А.Ю. Яшин

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет,
     Санкт-Петербург, Россия, e-mail: bulanin@phtf.stu.neva.ru
*Учреждение Российской Академии Наук Физико-технический институт
     им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия

В соответствие с программой работ по токамаку ITER в настоящее время активно исследуются нитевидные возмущения плотности плазмы, возникающие в периферийной области токамаков [1], [2]. Эти образования, которые получили название филаменты, сопровождают в Н-моде развитие периферийных локализованных мод (ELM), а также наблюдаются в L-режиме удержания плазмы и в периоды между развитием ELM [2]. Филаменты, которые, как полагают, являются результатом нелинейного развития перестановочной неустойчивости или неустойчивости баллонного типа, наиболее детально были исследованы на сферическом токамаке оптическими методами и с помощью зондов [2]. В данной работе впервые была показана возможность использования допплеровской рефлектометрии для определения характеристик филаментов на сферическом токамаке Глобус-М.

Допплеровская рефлектометрия, основанная на регистрации излучения обратно рассеянного на флуктуациях плазмы при наклонном падении зондирующего СВЧ пучка [3], была направлена на измерение на периферии разряда скорости флуктуаций в направлении, перпендикулярном силовым линиям магнитного поля, по допплеровскому смещению спектров обратно рассеянного излучения.  В процессе таких измерений в некоторые моменты времени было отмечено появление узкополосных спектров рассеянного излучения с большим (до 800 кГц) допплеровским смещением. Исследование непосредственно сигналов квадратурного детектора рассеянного излучения показало, что узкополосным спектрам соответствуют цуги интенсивных квазикогерентных колебаний. Наблюдаемые квазикогерентные биения различной длительности и частоты можно интерпретировать, как результат рассеяния на филаментах, двигающихся в направлении, перпендикулярном силовым линиям магнитного поля со скоростями до 10 км/c. Поперечные размеры обнаруженных возмущений должны составлять менее 1-2 см. Размеры филаментов, их поперечная скорость, частота их следования исследовались и сравнивались для областей вне и внутри последней замкнутой магнитной поверхности в омических режимах разряда и при инжекции быстрых нейтральных атомов водорода и дейтерия. По своим характеристикам обнаруженные возмущения плотности плазмы отличаются от возникающих регулярно филаментов в период развития ELM I рода и близки к филаментам, наблюдаемым на токамаке MAST в периоды между ELM I рода или в L-моде [2].

Исследование было выполнено при поддержке РФФИ (грант 09-02-00984) и  программы «Развитие научного потенциала высшей школы» проект 2.1.1/2454.

Литература

- E.J. Doyle et. al. Nucl. Fusion Vol. 47.(2007) S18-S127

- N Ben Ayed et. al. Plasma Phys. Control Fusion Vol. 51 (2009) 1-25

- G D Conway et.al. Plasma Phys. Control. Fusion, 2004, Vol. 46, 951