Предпробойные характеристики воздуха среднего давления

Бычков В.Л., Волков С.А.

Физический факультет МГУ, Москва, Россия, bychvl@orc.ru

В работах посвященных предпробойным условиям на уровне облаков показано, что пробойное напряжение воздуха составляет снижается с высотой. В тоже время причины предпробойных явлений, их пороговый характер и их изменение с высотой в этих работах не обсуждались. Кроме того, не было показано, как пробойное поле, хорошо известное на уровне Земли, изменяется с высотой.

Целью настоящей работы являются: выяснение величины возможного пробойного поля на высотах облаков, исходя из известных значений пробойного поля на уровне земли и зависимостей давления и температуры воздуха с высотой. Проведен анализ эффективного процесса ионизации на ранних стадиях развития электрического разряда в воздухе при средних температурах и давлениях на высотах 0-12 км над поверхностью земли. В работе рассмотрены процессы ионизации во внешнем электрическом поле с учетом внешних фоновых электронов, прилипания и отлипания электронов от атомов и молекул кислорода, перезарядки и конверсии отрицательных ионов. Учтены зависимости скоростей процессов от давления. В частности учтены следующие процессы:   ,  с созданием ионов O2+ и N2+ и электронов  (с частотой ); атмосферная фоновая ионизация быстрыми электронами : ;   ; диссоциативное прилипание электронов к молекулам : (с частотой ); процессы отлипания электронов от ионов : (с частотой ), (с частотой ); процесс отлипания электрона от молекулярного иона : ; учитываются процессы преобразования ионов,  и : (с частотой ), (с частотой ),. Показано, что резкий рост ионизации происходит при выполнении условия , выполнение этого условия при на данной высоте при минимальном значении параметра E/N мы отождествляем с выполнением условия ионизации. На Рис.1 представлены соответствующие  значения параметра E/N и напряженности электрического поля в зависимости от высоты над землей.

Рис.1. Изменение значения пробойного поля с высотой над землей.

Из рисунка видно, что пробойное электрическое поле падает с высотой, а пробойное значение параметра Е/N изменяется незначительно.