ВОЗБУЖДЕНИЕ СИЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В РАЗРЕЖЕННОЙ ПЛАЗМЕ ВСТРЕЧНЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ УМЕРЕННОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

А.А. Фролов

Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия, e-mail: frolov@ihed.ras.ru

В настоящей работе рассмотрено возбуждение квазистатических магнитных полей встречными лазерными импульсами с различными частотами  и одинаковыми временными длительностями . Появление сильных магнитных полей объясняется раскачкой мелкомасштабных бегущих плазменных колебаний под действием пондеромоторных сил лазерного излучения на разностной частоте   . Эти колебания с малой фазовой скоростью, значительно меньшей скорости света, локализованы в области пересечения импульсов и имеют большую амплитуду даже при малых интенсивностях лазерного излучения. В результате возбуждения таких колебаний в плазме индуцируется нелинейный постоянный ток , который имеет вихревую компоненту  и является источником генерации долгоживущих, азимутальных магнитных полей, где  и  - медленно меняющиеся за период лазерных колебаний мелкомасштабные значения возмущений плотности и скорости электронов. Из-за возбуждения бегущих плазменных волн, что обусловлено расстройкой частот лазерных импульсов, колебания аксиальной компоненты скорости  и плотности  происходят синфазно. Именно поэтому в данном случае нет того эффекта ослабления постоянного аксиального тока , который имел место при раскачке мелкомасштабных, стоячих плазменных колебаний встречными лазерными импульсами с одинаковыми частотами [1]. Показано, что наиболее сильные магнитные поля возбуждаются при выполнении условия резонанса, когда разность частот лазерных импульсов равна плазменной частоте . В этом случае напряженность магнитного поля по параметру  превышает соответствующий результат публикации [1], где  . Исследована пространственная структура магнитных полей и показано, что масштабы, на которых напряженность поля меняется от максимальной величины до нулевого значения, сопоставима с размерами области пересечения лазерных импульсов. Изучена пространственная структура линий полного постоянного электрического тока.

Литература

- Фролов А.А. // Физика плазмы. 2010. Т. 36. С. 1042.