ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО МАГНИТНОМУ СЖАТИЮ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОЧНЫХ СБОРОК

С.С. Ананьев, Ю.Л. Бакшаев, А.В. Бартов, В.А. Брызгунов, 
В.В. Вихрев, С.А. Данько, А.И. Жужунашвили, Е.Д. Казаков, Ю.Г. Калинин,
 В.Д. Королев, В.И. Мижирицкий, Б.Р. Мещеров, Е.А. Смирнова,
Г.И. Устроев, А.С. Черненко, В.А. Щагин

Российский Научный Центр  «Курчатовский Институт», пл. Академика Курчатова, 1, Москва, Россия, evgenische@gmail.com

На установке С-300 проведены эксперименты по изучению динамики сжатия цилиндрических сборок с погонной массой ~400 мкг/см, состоящих из алюминиевых проволочек диаметром 15 мкм. Для измерения динамических параметров плазмы использовались следующие диагностики: щелевая развертка в оптическом диапазоне, кадровое фотографирование с выдержкой ~5 нс с помощью ЭОП’ов в видимом и в мягком рентгеновском спектральном диапазоне, интегральное по времени фотографирование 3-канальной рентгеновской камерой обскурой с разными фильтрами, регистрация мощности мягкого рентгеновского излучения полупроводниковыми детекторами. Сверхжесткое рентгеновское излучение измерялось сцинтилляционными детекторами, экранированными свинцом толщиной 20-70 мм. Перед моментом максимального сжатия за 40-50 нс обычно образовывалась полая плазменная оболочка с диаметром ~4 мм, внутри которой иногда регистрировался плазменный шнур с характерным размером ~ 1 мм. На основании динамики резонансных линий [Н]- и [Не]-подобных ионов алюминия, регистрируемых с временным разрешением 5 нс,   сделан вывод, что до сжатия основной массы лайнера на оси уже существует горячая плазма, электронная температура которой превосходит 0,5 кэВ. На конечной фазе сжатия сборки из алюминиевых проволочек формировался достаточно компактный пинч, состоящий из большого количества горячих точек. Появление их сопровождалось эмиссией мягкого рентгеновского излучения длительностью 8-40 нс. Одновременно с импульсами мягкого рентгеновского излучения было обнаружено сверхжесткое рентгеновское излучение с энергией квантов, превышающей 600 кэВ. Обсуждаются возможные механизмы генерации подобного излучения. Работа выполнена при поддержке научной школы НШ-6536.2010.2.