структура токовой оболочки ПЛАЗМОФОКУСНОГО РАЗРЯДА

В.И. Крауз, К.Н. Митрофанов*, М. Шольц**, В.П. Виноградов, Ю.В. Виноградова, Е.В. Грабовский*, Е. Зелинска**, Л. Карпински**, В.С. Койдан, 
В.В. Мялтон, М. Падуш**

РНЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, krauz@nfi.kiae.ru
*ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, Троицк, Московская обл., Россия, angara@triniti.ru
**ИФПЛМ, Варшава, Польша, marek@ifpilm.waw.pl

Пространственное распределение плотности плазмы и тока на финальной стадии сжатия токово-плазменной оболочки (ТПО) плазмофокусного разряда существенным образом влияет на устойчивость плазмы и процессы, ответственные за диссипацию магнитной энергии и генерацию излучений. Как известно, ТПО представляет собой сложное образование, в первом приближении состоящее из магнитного поршня и ударной волны. В идеальной модели «снежного плуга» весь ток протекает по магнитному поршню, на фронте которого образуется ударная волна, ионизующая и сгребающая находящийся перед ним нейтральный газ. В реальной ситуации распределение тока имеет более сложный характер. В частности, магнитные зонды обычно показывают  двухпиковую структуру [1]. Для анализа структуры ТПО в экспериментах на установках ПФ-3 (РНЦ «Курчатовский институт») и PF-1000 (ИФПЛМ, Варшава, Польша) впервые применен магнитооптический зонд [2], регистрирующий помимо магнитного сигнала также и оптическое свечение плазмы оболочки. Это позволило пространственно разделить область протекания тока и область ударной волны. Показано, что распределение тока зависит от стадии разряда. Для начальных стадий характерна рыхлая структура оболочки, при которой ток распределен практически по всей толщине оболочки. По мере приближения к оси формируется ярко выраженная ударная волна, и большая часть тока протекает в области магнитного поршня. Показано, что формирование четкой структуры «ударная волна – магнитный поршень» происходит только после достаточно длительной процедуры «тренировки» разрядной системы, связанной с процессом дегазации ее элементов.  Исследована динамика оболочки в приосевой области в корреляции с нейтронным излучением и интерферограммами, полученными с помощью 16-канального интерферометра Маха-Цендера (установка PF-1000 [3]) . Показано, что величина нейтронного выхода определяется не максимальной величиной полного разрядного тока, а величиной тока, сжимаемого к оси.

Работа частично поддержана грантами РФФИ 07-08-00737 и 10-08-00287-а и грантом президента РФ МК-81.2009.2.

Литература

- Крауз В.И., Митрофанов К.Н., Мялтон В.В., и др., Физика плазмы, 2010, том 36, № 11, с. 997

- N.V. Filippov, T.I. Filippova, A.N. Filippov et al., Czech. J. Phys. 50/S3, 2000, p.127

- P. Kubes, M. Paduch, T. Pisarczyk et al., IEEE Trans. on Plasma Sci., V.37, No 11, 2009, 2191