ДВУМЕРНАЯ визуализациЯ XUV-излучения плазмы: 
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ матричнОГО детектора 
НА УСТАНОВКЕ Т-11М

А.Г. Алексеев, А.М. Белов, В.Б. Лазарев, С.В. Мирнов, А.И. Панов

ФГУП ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 142190 Троицк, Московской обл., e-mail: alex_ag@triniti.ru

Кремниевые фотодетекторы XUV диапазона последние 15 лет стали весьма популярны в плазменных исследованиях благодаря их быстродействию (не хуже 1 мксек) и высокой чувствительности (≥ 0.1 А/ВТ) в широком спектральном диапазоне 1…5000 эВ [1,2]. Подобные характеристики позволяют создавать многоканальные диагностические средства на основе камер-обскур с хорошим угловым разрешением при сохранении удовлетворительного отношения сигнал/шум в широкой сигнальной полосе частот [2]. Однако до последнего времени непосредственная визуализация плазмы с их помощью была невозможна ввиду ограниченности номенклатуры таких детекторов, выпускаемых преимущественно в виде одиночных детекторов и линеек размером до 22 элементов, конструкция которых не позволяет набирать из них двумерные матрицы с требуемым пространственным разрешением. По этой причине для восстановления профиля излучения плазмы в XUV диапазоне приходится использовать математические методы восстановления [3], имеющие весьма ограниченную применимость, особенно в условиях развития в плазме МГД-неустойчивостей, сопровождающихся потерей полоидальной и тороидальной симметрии профиля излучения.

Недавно в ТРИНИТИ совместно с ФТИ им. А.Ф.Иоффе была проведена разработка опытного гибридного модуля для визуализации XUV-излучения плазмы на основе вакуумной камеры-обскуры с матричным детектором формата 16×16, с быстродействием до 106 кадров в секунду [4]. Гибридная матрица кремниевых фотодиодов была изготовлена по оригинальной технологии ФТИ им. А.Ф.Иоффе, позволяющей получить спектральные характеристики чувствительности, близкие к AXUV детекторам фирмы IRD Inc.

В работе представлены первые результаты полученные с помощью этой диагностики, установленной в тангенциальный патрубок токамака Т-11М с целью визуализации явлений быстрого проникновения примесей в центральные области плазменного шнура в процессах развития малого и большого срыва, и других МГД-неустойчивостей.

Литература:

Yizhi Wen and R.V. Bravenec, Rev. Sci. Instrum., 1994, v.66, p. 549.

Alekseyev A., Perov G., Kurnosov A., et al, Plasma Devices and Operations, 1999, v.7, p.139.

Прохоров А.С., Алексеев А.Г., Белов А.М. и др., Физика Плазмы, 2004, т.30, с.155.

Алексеев А.Г., Белов А.М., Забродский В.В.,  ПТЭ, 2010, вып.2, с.58.