численное моделирование Восстановления спектров микро-турбулентности плазмы по данным радиальной корреляционной рефлектометрии для токамаков ФТ-2, Tore Supra и JET

Гусаков Е.З., Косолапова Н.В., *Эрро С.

ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия, n.kosolapova@mail.ioffe.ru
*Университет А. Пуанкаре, Нанси, Франция

Радиальная корреляционная рефлектометрия (РКР) широко применяется для диагностики флуктуаций плотности горячей плазмы в токамаках. Принцип РКР состоит в  одновременном зондировании плазмы на двух разных частотах и в последующем корреляционном анализе сигналов рассеяния [1]. Целью РКР является определение параметров плазменной микро-турбулентности таких как, в частности, спектр по волновым числам и пространственную кросскорреляционную функцию (ККФ).

Интерпретация результатов диагностики, как правило, производится путём отождествления ККФ принятых сигналов и ККФ турбулентности. Следует отметить, что такая интерпретация является чисто интуитивной и противоречит результатам теоретического анализа (аналитического и численного), как в случае малого уровня флуктуаций плотности, когда рассеяние линейно [2], [3], так и при переходе в режим сильной фазовой модуляции [3], [4]. Тем не менее, в первом случае, как показано в настоящей работе в результате анализа флуктуационной рефлектометрии в одномерной модели, существует процедура восстановления спектра микро-турбулентности по данным РКР диагностики для произвольного профиля плотности плазмы и в реалистическом случае пространственно неоднородной турбулентности.

В работе представлены результаты численного моделирования процедуры восстановления спектров и ККФ микро-турбулентности по данным РКР, проведённого для параметров токамаков ФТ-2, Tore Supra и JET с использованием профилей плотности, характерных для данных установок. Показано, что наиболее точно удаётся восстановить не спектр, а пространственную ККФ турбулентности. Также предложена методика обнаружения и диагностики параметров транспортных барьеров (ITB).

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 09-02-00453, 07-02-92162-CNRS, гранта РФФИ – NWO Centre of Excellence on Fusion Physics and Technology (grant 047.018.002) и Правительства Санкт-Петербурга.

Литература

- N.Bretz, 1992 Physical Fluids B4(8) 2414

- H.Hutchinson, 1992 PPCF 34 1225

- G.Leclert, S.Heraux, E.Z.Gusakov, A.Yu.Popov, I.Boucher, L.Vermate, 2006

- E. Gusakov, A. Popov, 2002 PPCF 44 2327