КОНТРОЛЬ неустойчивостИ ИНДУЦИРОВАННОГО РАССЕЯНИЯ назад за счёт немонохроматичности накачки

В.И. Архипенко, Е.З. Гусаков*, Л.В. Симончик

ИФ им. Б.И. Степанова НАН Беларуси, Минск, РБ, e-mail: simon@imaph.bas-net.by
*ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург, РФ, e-mail: evgeniy.gusakov@mail.ioffe.ru

Параметрические распадные неустойчивости (ПРН) индуцированного рассеяния являются причиной аномального отражения электромагнитных волн в экспериментах по лазерному УТС. Как было недавно показано, аномальное отражение сопутствует и ВЧ нагреву плазмы в установках с магнитным удержанием. Оно наблюдается в токамаках и стеллараторах при уровне греющих мощностей в несколько сотен киловатт как в случае электронного Бернштейновского нагрева [1] из-за роста электрического поля накачки в области верхнего гибридного резонанса [2], так и при нагреве необыкновенной волной на второй гармонике ЭЦР из-за немонотонного профиля плотности [3]. В обоих случаях ПРН может приводить к аномальному обратному рассеянию [1, 4], перераспределению греющей мощности и ускорению ионов. В этой связи разработка методов управления ПРН является насущной и необходимой.

В настоящем докладе мы показываем, что немонохроматичность волны накачки может быть эффективным средством для управления ПРН в неоднородной замагниченной плазме. Эксперименты выполнялись на линейной плазменной установке «Гранит», в которой параметрическая распадная неустойчивость l ( l’ + s возбуждается при мощности накачки менее 20 мВт [5, 6]. Широкий спектр физических эффектов сопровождает эту неустойчивость в случае частотно модулированной накачки. Как показано экспериментально, частотная модуляция накачки не оказывает влияния на неустойчивость, когда частота модуляции значительно быстрее времени нахождения распадной волны в области взаимодействия. Напротив, в случае медленной модуляции имеют место либо возрастание ПРН, либо подавление. Сильное резонансное подавление наиболее опасной абсолютной ПРН неоднородной плазмы наблюдается при минимальной гармонической девиации частоты накачки (менее 1%), когда частота модуляции равна разности частот линий в спектре рассеяния, которые соответствуют собственным модам ионно-акустических волн, возбуждаемых в параметрическом распаде. Основываясь на этом эффекте, предложена схема активного управления ПРН с цепью обратной связи.

Продемонстрирована также возможность глубокого подавления абсолютной ПРН с помощью дополнительной волны существенно меньшей мощности, частота которой отличается от частоты основной накачки на величину, равную разности собственных частот ионно-акустических мод. Увеличение поглощения микроволновой мощности при этом проявляется в увеличении свечения плазмы и тока ускоренных электронов.

Принимая во внимание, что возбуждение дискретного частотного спектра является универсальным свойством абсолютных ПРН, можно утверждать, что разработанный метод контроля не является специфичным для нашего эксперимента и может быть использован в полномасштабных экспериментах по нагреву плазмы.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ-БРФФИ (Ф10Р-010, 10-02-90003).

Литература

H.P. Laqua, Plasma Phys. Control. Fusion 49, R1 (2007).

E.Z. Gusakov and A.V. Surkov, Plasma Phys. Control. Fusion 49, 631 (2007).

E.Z. Gusakov and A.Yu. Popov, Phys.Rev.Lett. 105, 115003 (2010).

E. Westerhof, S. K. Nielsen et al, Phys. Rev. Lett. 103, 125001 (2009).

V.I Arkhipenko, V.N. Budnikov et al, Plasma Phys. Reports 26, 314 (2000).

V.I. Arkhipenko, E.Z. Gusakov et al, Physics of Plasmas 11, 71 (2004).