ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛЯНИЯ АМБИПОЛЯРНОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ПРОДОЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ИЗ ЗЕРКАЛЬНОЙ ЛОВУШКИ В ПОЛУСТОЛКНОВИТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

Д.И. Сковородин, А.Д. Беклемишев

Институт ядерной физики им. ак. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, Россия
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
     e-mail: dskovorodin@gmail.com

В работе исследовано влияние амбиполярного потенциала на продольное истечение плазмы из зеркальной ловушки в полустолкновительном режиме при помощи одномерного кинетического кода [1]. Код основан на интегрировании вдоль характеристик стационарного столкновительного кинетического уравнения для ионов. Самосогласованный потенциал плазмы определяется из условия квазинейтральности, при этом функция распределения электронов считается больцмановской. В случае частых столкновений предсказания модели согласуются с полуаналитической моделью истечения плазмы из газодинамической ловушки в пределе коротких пробок Мирнова-Ткаченко [2], а в случае редких столкновений – с формулой Будкера [3].

При помощи кинетического кода исследованы продольные потери в режиме переходном от кинетического к газодинамическому. В этом режиме область потерь частично заполнена, и значение функции распределения определяется балансом между диффузией частиц из области удержания и их выносом из ловушки вдоль траекторий. Из-за положительного амбиполярного потенциала плазмы ионы с низкой энергией не удерживаются, а на их фазовой плоскости появляется x-точка. Если в центре ловушки потенциал достаточно гладкий, время движения частиц по сепаратрисе равно бесконечности. Поэтому даже при небольшой частоте столкновений траектории в окрестности сепаратрисы заполняются частицами за счет столкновений. В области x-точки формируется «пучок» холодных ионов, который определяет продольные потери в этом режиме. Для случая точечных пробок предложена аналитическая модель истечения плазмы в режиме «пучка».

При помощи кода выполнено моделирование подавления продольных потерь амбиполярной пробкой в полустолкновительном режиме, в условиях, приближенных к эксперименту [4] на установке ГДЛ в ИЯФ СО РАН. В этом эксперименте изучалась эффективность подавления продольных потерь при помощи амбиполярной пробки, и было обнаружено аномально высокое подавление потока ионов (более чем в пять раз при плотности горячих ионов всего в полтора-два раза выше фоновой). Результаты моделирования показали, что существует принципиальная возможность существенного уменьшения продольных потерь даже при относительно небольшом барьере, связанная с переходом потерь в режим «пучка».

Литература

- Д.И. Сковородин,  А.Д. Беклемишев, Численная кинетическая модель истечения плазмы из зеркальной ловушки , XXXVII Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС, тезисы докладов (Звенигород, 2010), с. 82.

- V.V. MIRNOV, D.D. RYUTOV, Problems in Atomic Science and Technology: Therm. Fusion, v.1, 57, (1980).

- G.I. BUDKER, Plasma Phys. and Problem of Contr. Therm. Reactions, v.3, p.1 (1959).

- A.V. ANIKEEV, P.A. BAGRYANSKY, A.D.B EKLEMISHEV, A.A. LIZUNOV, V.V. MAKSIMOV, S.V. MURAKHTIN, V.V. PRIKHODKO, A.L. SOLOMAKHIN, "Suppression of Longitudinal Losses in a Gas-Dynamic Trap by Using an Ambipolar Mirror," Plasma Physics Reports, V. 36, 5, p. 381 (2010).