К вопросу о транспортировке релятивистского электронного пучка в коаксиальном волноводе.

Кузелев М.В., Хапаева Е.А.

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, РФ, e-mail: kuzelev@mail.ru,  e_khapaeva@mail.ru

Найден предельный вакуумный ток [1] тонкого трубчатого релятивистского электронного пучка (РЭП) в цилиндрической дрейфовой камере двухсвязного (коаксиального) сечения:

.	(1)
Здесь , - средний радиус РЭП,  и  - внешний и внутренний радиусы коаксиала, , , - скорость РЭП.

Получено дисперсионное уравнение для спектров частот волн плотности заряда РЭП в коаксиальном волноводе:

,	(2)
где - ленгмюровская частота, , -продольное волновое число, - функции Бесселя, - толщина трубчатого РЭП.

Построены дисперсионные кривые  медленных волн плотности заряда РЭП с параметрами близкими к используемым в экспериментах [2] (см. рисунок): , , , . Кривым 1, 2, 3 соответствуют токи РЭП , , .

Из условия равенства нулю фазовой скорости медленной волны при  (кривая 2 на рисунке) из дисперсионного уравнения (2) определен предельный пирсовский ток

. 		(3)

Предельные токи (1) и (3) примерно вдвое превосходят соответствующие токи РЭП в односвязном пространстве дрейфа

Литература.

- Александров А.Ф., Кузелев М.В. Радиофизика. Физика электронных пучков и основы высокочастотной электроники: учебное пособие. М.: КДУ, 2007.

- Стрелков П.С., Ульянов Д.К. //Физика плазмы. 2000. Т.26, №4, с. 329-333.