Когда в плазме бывает амбиполярная диффузия?

Цендин Л.Д., *Кудрявцев А.А.

СПбГПУ, Санкт-Петербург, РФ, e-mail: tsendin@edu.ioffe.ru
*СПбГУ, Санкт-Петербург, РФ, e-mail: akud@ak2138.spb.edu

Решение задачи о диффузии заряженных частиц в простой (содержащей электроны и один сорт ионов) плазме было получено Шоттки для положительного столба DC разряда еще в 1924 году. Оказалось, что условие квазинейтральности совместно с условием амбиполярности (отсутствием радиального тока jer =jir) позволяет исключить электрическое поле из системы, сведя ее к уравнению амбиполярной диффузии:  (1), где - коэффициент амбиполярной диффузии, q – объемные источники и стоки. Уравнение для концентрации плазмы (1) оказывается линейным, причем эволюция ее профиля не зависит явно от того, протекает по плазме ток или нет (образно говоря «сколько втекает, столько и вытекает»). Электрическое поле тормозит наиболее подвижные частицы (электроны)  и эволюция определяется менее подвижной компонентой (ионами). Уравнение а.д. для простой плазмы можно получить, не накладывая условия амбиполярности. Поле же (при известной концентрации n) определяется тоже линейным уравнением  (2). Удивительная простота уравнения а.д. - его линейность и независимость от протекания тока, стимулировали многочисленные безуспешные попытки обобщить его на более сложные ситуации, чем простая плазма с постоянными подвижностями. Оказалось, что свойство амбиполярности (то есть, возможность описания эволюции с помощью линейного уравнения (1), следующего из условия e =i, имеет весьма специальный характер и является следствием того, что в простой плазме с постоянными подвижностями и в отсутствие магнитного поля точно компенсируется ряд нелинейных эффектов [1]. В общем случае даже 1D плазмы, задача является существенно нелинейной, так что из системы уравнений баланса концентраций и потоков невозможно исключить электрическое поле и свести его к линейному уравнению для концентрации типа (1).  При этом эволюция происходит по-разному в зависимости от того, протекает или нет сквозь неоднородность плазмы глобальный ток, каковы граничные условия на стенках и т.п. В качестве примеров можно привести такие известные явления, как расслоение плазмы электроотрицательных газов, амбиполярный дрейф плазмы с переменными подвижностями во внешнем поле, эффект короткого замыкания в плазме в магнитном поле и т.п., которые даже качественно не могут быть поняты с позиций а.д. [1]. В такой ситуации теряется универсальность и простота явления амбиполярной диффузии, равно как и простая интерпретация процессов переноса в плазме как процесса а.д. Анализ показывает, что даже в простой плазме с постоянными изотропными коэффициентами переноса уже в любой 2D геометрии с неоднородными профилями плотности и температуры электронов, условие амбиполярности не выполняется, так как  возникает вихревой электронный ток (даже в потенциальном электрическом поле). Таким образом, концепция амбиполярной диффузии неприменима практически в любом случае, кроме простой плазмы с постоянными коэффициентами переноса и температурами. Поэтому она описывает исключительный случай и не может быть парадигмой для описания переноса в плазме.

Литература.

- V.A.Rozhansky, L.D.Tsendin. Transport Phenomena in Partially Ionized Plasma.  Taylor&Francis, London, NY, 2001.